Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Калининская
государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 05-11-07 (4110102)

Теребилка-плющилка ТПЛ-4К

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Нагорьевская сельхозтехника | 152030, с. Нагорье Ярославская обл. |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Теребилка-плющилка ТПЛ-4К |
| Назначение | Предназначена для теребления льна-долгунца при его раздельной уборке. Одновременно с тереблением машина выполняет плющение комлевой части стеблей. |
| Качество работы: |
| потери семян всего, % чистота теребления, % растянутость стеблей в ленте, раз угол отклонения стеблей в ленте, град. | 0,15÷0,30 99,41÷99,89 1,18÷1,20 14,6÷14,8 |
| Производительность, га/ч | 1,21 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | полуприцепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Визуально, инструментом |
| - время подготовки машины к работе, ч. | 0,17 |
| Агрегатирование | трактора класса 9÷14 кН |
| Потребляемая мощность, кВт | Нет данных |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,25 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена не полностью |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Тип – полуприцепная. Состоит из следующих основных узлов: теребильной части, рамы со сницей, механического привода, аппарата для плющения, колесного хода, устройства для принудительного расстила ленты, рамы-картера и гидросистемы. Теребильная часть состоит из делителей, теребильных секций, цепочно-пальцевого поперечного транспортера, которые полностью заимствованы у серийного льнокомбайна ЛК-4А. Плющильная часть (аппарат) состоит из верхнего и нижнего вальцов. Верхний прижимается к нижнему пружинами. Регулировка сжатия осуществляется путем изменения длины пружин винтами. Давление верхнего вальца на нижний должно быть в пределах 2÷4 кН. Величина деформации пружин при этом от свободного состояния будет составлять 20÷40 мм. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм |
| в транспортном положении - длина - ширина - высота | 3600 3800 1700 |
| в рабочем положении длина ширина высота | 3600 3800 1700 |
| Ширина захвата, м | 1,52 |
| Масса, кг | 1360 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,9÷10,0 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы: потери семян всего, % чистота теребления, % растянутость стеблей в ленте, раз угол отклонения стеблей в ленте, град. Условия проведения агротехнической оценки соответствовали ТЗ. Показатели качества работы высокие и соответствуют ТЗ. Машина вписывается в технологию раздельной уборки льна-долгунца. | 0,15÷0,30 99,41÷99,89 1,18÷1,20 14,6÷14,8 |
| Производительность, га/ч | 1,21 |
| Расход топлива, кг/га | 10,5 |
| Безопасность движения | Обеспечена не полностью, т.к. нет световозвращателей и механической фиксации теребилки в транспортном положении. |
| Техническое обслуживание, чел-ч: ежесменное периодическое (через 50 ч) сезонное Качество руководства по эксплуатации | 0,25 0,50 3,0 низкое, т.к. не содержит раздела «Техническое обслуживание машины» |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| По оценочным показателям машина в основном соответствует ТЗ (кроме 6 показателей). Машина выполняет технологический процесс согласно своего назначения и может быть использована при раздельной технологии уборки льна-долгунца. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Калининская государственная зональная машиноиспытательная станция». 172022, Тверская обл., Торжокский район, п. Зелёный. |
| Испытания провел: | Серебряков А.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 05-11-07(4110102) от 27 октября 2007 года. |