Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Калининская
государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 05-18-07 (4110112)

Подборщик-очесыватель льна ПОЛ-1,5К

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Нагорьевская сельхозтехника | 152030, с. Нагорье Ярославская обл. |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Подборщик-очесыватель льна ПОЛ-1,5К |
| Назначение | Предназначен для подбора лент на поле с отделением семенной части урожая от стеблей с одновременным оборачиванием очесанной ленты для дальнейшей вылежки в тресту. Применяется при раздельной технологии уборки льна- долгунца. |
| Качество работы: |
| потери семян всего, % чистота очеса, % отход стеблей в путанину, % чистота подбора и степень оборачиваемости, % повреждения стеблей в ленте, % повреждения семян, % | 5,24÷6,22 97,95÷98,15 0,62÷1,75 100 1,17÷2,02 0,006÷0,01 |
| Производительность, га/ч | 1,00 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | полуприцепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | комбинированный (механический и гидравлический) |
| - настройка рабочих органов | гидравлический и инструментом |
| - время подготовки машины к работе, ч. | 0,20 |
| Агрегатирование | трактора класса 14 кН |
| Потребляемая мощность, кВт | Нет данных |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,25 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена не полностью |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Включает в себя следующие узлы и механизмы: подбирающе-оборачивающий аппарат, транспортер вороха, очесывающий аппарат, механизм привода, раму со сницей, колесный ход, устройство для принудительного расстила ленты, гидросистему и устройство для ориентированной подачи ленты. Тип подбирающе-очесывающего аппарата – барабанный с убирающимися пальцами и ленточно-роликовый с перекрещиванием на 90º. Тип устройства для ориентированной подачи ленты – наклонный, ленточный с поперечными металлическими лопатками. Тип устройства для принудительного расстила ленты – ленточно-роликовый одноременный с боковыми зубчатыми вырезами. Регулировка ремней подбирающе-оборачивающего устройства – прогиб холостой ветви верхнего ремня при нагрузке 100 Н – 20-25 мм, прогиб нижнего ремня при той же нагрузке – 15-20 мм. Регулировка ремней конвейеров ориентирующего устройства должна быть такой, чтобы прогиб холостых ветвей составлял 25-30 мм. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм |
| в транспортном положении - длина - ширина - высота | 5000 3850 2500 |
| в рабочем положении длина ширина высота | 5000 4350 2500 |
| Ширина захвата, м | 1,52 |
| Масса, кг | 2150 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,0÷9,0 |
| Предел регулирования зазора между поверхностью поля и подбирающим барабаном, мм | 0÷60 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы: потери семян всего, % чистота очеса, % чистота подбора и степень оборачиваемости стеблей, % повреждение стеблей в ленте, %. Условия проведения агротехнической оценки соответствовали ТЗ. Показатели качества работы в основном соответствуют ТЗ, кроме общих потерь семян, которые превышают допустимые на 0,24÷1,22%. Машина не допускает увеличения растянутости стеблей и угла отклонения в ленте. | 5,24÷6,22 97,95÷98,15 1,18÷1,20 100 1,17÷2,0 |
| Производительность, га/ч | 1,00 |
| Расход топлива, кг/га | 10,5 |
| Безопасность движения | Обеспечена не полностью, т.к. нет приборов световой сигнализации и страховой цепи или троса. |
| Техническое обслуживание, чел-ч: ежесменное периодическое (через 50 ч) сезонное Качество руководства по эксплуатации | 0,25 1,00 3,0 низкое, т.к. не содержит раздела «Техническое обслуживание машины» |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Машина работоспособна и в основном соответствует ТЗ (кроме 7 показателей). Может быть использована по своему назначению при раздельной технологии уборки льна-долгунца. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Калининская государственная зональная машиноиспытательная станция». 172022, Тверская обл., Торжокский район, п. Зелёный. |
| Испытания провел: | Серебряков А.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 05-18-07(4110112) от 14 ноября 2007 года. |