Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ «Калининская
государственная зональная машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№ 05-19-06 (4030011)

Полуприцеп самосвальный герметичный ПСГ-6,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Бежецксельмаш» | 171983, г. Бежецк Тверской обл. |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Полуприцеп самосвальный герметичный ПСГ-6,5 |
| Назначение | Предназначен для перевозки и выгрузки назад сельскохозяйственных и строительных грузов. |
| Качество работы: |
| масса перевозимого груза, кг остаток в кузове после разгрузки, кг полнота разгрузки, % | 6500÷7020 50÷55 99,2 |
| Производительность, т; ткм | 30,05; 82,34 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | на гидрокрюк |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | не переводится |
| - настройка рабочих органов | не имеет |
| - время подготовки машины к работе, час. | 0,08 |
| Агрегатирование | трактора класса 14 кН (МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность, кВт | до 55,99 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,35 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Тип – полуприцеп. Состоит: рама с колесным ходом, кузов, гидросистема, электрооборудование, тормозная система, гидро- и пневмоаппаратура. Регулировки рабочих органов нет. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| в транспортном положении - длина - ширина - высота | 4935 2270 1930 |
| в рабочем положении длина ширина высота | 4935 2270 1930 |
| Ширина захвата, м | - |
| Масса, кг | 1760 |
| Вместимость кузова, м3 | 7,38 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 34 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы: | Потерь груза при перевозке нет. Остаток в кузове после выгрузки - 50÷55 кг. Полнота разгрузки – 99,2%. Груз – полусмерзшийся навоз, объемная масса – 1003 кг/м3. |
| Производительность, т; ткм Расход топлива, кг/т; кг/ткм | 30,05; 82,54 1,21; 0,44 |
| Безопасность движения | Обеспечена. Электрооборудование и тормоза соответствуют нормативным документам. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость, чел-ч: ежесменного ТО – 0,5; периодического – 1,5; сезонного – 4,0. Качество руководства по эксплуатации – удовлетворительное. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Полуприцеп ПСГ-6,5 соответствует требованиям ТУ по назначению и надежности, а также нормативам ГОСТ по безопасности. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Калининская государственная зональная машиноиспытательная станция». 172022, Тверская обл., Торжокский район, п. Зелёный. |
| Испытания провел: | Серебряков А.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 05-19-06(4030011) от 16 ноября 2006 года. |