МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ

№ 06-12-2002 (4010133)

Резчик рулонов ИРК-01

| Изготовитель (разработчик) | Адрес : |
| --- | --- |
| ЗАО «Пермтехмаш-Агро» | 614065, Пермская область, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39 Телефон/факс (3422) 26-23-12 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Резчик рулонов ИРК-01 |
| Назначение : | Предназначен для резки рулонов из спрессованной подвяленной травы и подачи корма в кормушки или кормовой стол (проход) |
| Качество работы : |
| - ширина нарезки, мм | 1220-1260 |
| - толщина нарезки, мм | 93-151-219 |
| - степень измельчения | 2,9-2,5-1,9 |
| - качество измельчения, % | 35,5-20,3-62,8 |
| - однородность измельченного продукта, % | 85,0-59,4-40,0 |
| Производительность: | 5,8 т (11,6 рул.) за 1 час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - присоединение на трактор | Автоматической сцепкой машины |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов: |  |
| а) регулировка вильчатого захвата | Производится выдвижением захвата на необходимую длину из держателя |
| б) регулировка толщины нарезки | Установкой пальцев в одноименные отверстия с обеих сторон каркаса |
| в) регулировка зазора между прямыми и противорежущими косыми ножами | Регулировочными болтами с обеих сторон гильотины |
| - масса рулонов, кг | 497,5...520 |
| - частота вращения ВОМ, об/мин | 540 |
| Агрегатирование | Трактор кл. 1,4 МТЗ-80 |
| Потребляемая мощность, кВт | 9,0...9,2 |
| Трудоемкость ежесменногоТО, чел.-ч | 0,06 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Резчик рулонов ИРК-01 является прицепным изделием и представляет собой рамную конструкцию с размещенными на ней механизмами и узлами. Он состоит из следующих основных узлов: каркаса, подъемного механизма с вильчатым захватом, тяги управления, гидросистемы, карданного вала, автоматической сцепки, граблей, гильотины, подающего механизма, опорных колес. Принцип работы резчика рулонов ИРК-01 происходит следующим образом. Загрузка рулона осуществляется вильчатым захватом, опущенным на землю, при движении трактора задним ходом, до упора рулона в держатель вильчатого захвата. Затем подъемником рулон загружается в приемный бункер резчика. После загрузки рулона, подъехав к месту резки и подачи корма механизатор включает гильотину. При первых резательных движениях гильотины разрезается увязочный шпагат, который вытягивается с рулона вручную. При движении агрегата по кормовому проходу рабочие органы резчика приводятся в движение от автономной гидросистемы, гидронасос которой приводится в движение от ВОМ трактора. Резчик рулонов проворачивает рулон при помощи подающего механизма, разрезает его на полосы гильотиной. Толщина нарезки устанавливается 90-150-220 мм в зависимости от рациона кормления. В процессе эксплуатации резчика рулонов ИРК-01 производятся следующие регулировки: регулировка вильчатого захвата; регулировка толщины нарезки рулона; регулировка зазора между прямыми и косыми ножами; регулировка верхнего и нижнего положений ножей гильотины (хода гильотины).

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм : |  |
| длина ширина | 2850 1880 |
| - высота | 2230 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2,2...2,5 |
| Конструкционная масса машины, кг | 1080 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
| Ширина колеи, мм | 1270 |
| Высота выгрузки, мм | 550 |
| Количество ножей, шт.: |  |
| - прямых | 5 |
| - косых противорежущих | 10 |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,7 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытания резчика рулонов ИРК-01 проводились на разной толщине нарезки (90-150-220 мм) со скоростью движения по кормовому проходу 2,2 км/ч, что соответствует ТУ (не более 5 км/ч). Испытания проведены на рулонах массой до 520 кг (по ТУ до 850 кг). Степень измельчения зависит от толщины нарезки и составила при толщине нарезки 220 мм – 1,9, при толщине нарезки 150 мм – 2,5, при толщине нарезки 90 мм – 2,9. Ширина нарезки составила 1220...1260 мм, что соответствует ТУ (не более 1400 мм). Невозвратимые потери корма при подаче составили 0,09-0,10% ввиде мелких частиц клевера и тимофеевки. Фактическая толщина нарезки близка к заданной и составила 93-151-219 мм при установочной 90-150-220 мм. |
| Безопасность движения | Трактор МТЗ-80 удовлетворительно агрегатируется с резчиком рулонов ИРК-01. Рабочим и стояночным тормозом резчик не оборудован, так как масса его составляет 45% от массы трактора. |
| Производительность | Рулоны транспортировались на ферму с места складирования на расстоянии 62 м. По результатам проведенных наблюдений производительность за 1 час сменного времени при толщине нарезки 150 мм составила 3,8 т или 7,6 рулонов при среднем весе 1 рулона 504 кг. Удельный расход топлива составил 1,1 кг на тонну спрессованной травы. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,06 чел.-ч. С резчиком рулонов представлена инструкция по эксплуатации удовлетворительного качества, в которой в полном объеме отражены все вопросы по эксплуатации и техническому обслуживанию машины. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Резчик рулонов ИРК-01 имеет удовлетворительные зоотехнические показатели, соответствует основным показателям ТУ, механизирует ручной труд по раздаче корма, снижая трудоемкость работ на 96%. Наработка на отказ составила 25,7ч, что не соответствует ТУ (не менее 50 ч). Коэффициент готовности по оперативному времени – 0,98. |

| Испытания проведены : | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская обл. п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1 а |
| --- | --- |
| Испытания провел : | Багаев А.В. |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 06-12-2002 (4010133) от 26 июля 2002 годаот 30 ноября 2000 г. от 26 июля 2002 года |