МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

КИРОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 06-25-2000 (4030232)

Сеялка комбинированная для посева семян трав в дернину СДКП-2.8

| Изготовитель : | Адрес : |
| --- | --- |
| ФГУП Вятское машиностроительное предприятие «Авитек» | 610047 г.Киров Октябрьский проспект, 1а |
| Разработчик : |  |
| Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В.Рудницкого | 610602 г. Киров ул. Ленина, 166а |
| 2. |

Результаты испытаний (краткие)

Сеялка комбинированная для посева семян

трав в дернину СДКП-2.8

| Назначение : | Предназначена для внесения удобрения и посева семян бобовых и злаковых трав в дернину с целью повышения урожайности и улучшения ботанического состава травостоев лугов и пастбищ. |
| --- | --- |
| Качество работы : |  |
| - глубина обработки фрезерными рабочими органами, см | 5,4-6,5 |
| - глубина заделки семян, мм | 17,5-20,7 |
| - глубина заделки удобрений, мм | 24,5-37,1 |
| - расстояние между осями лент, см | 69,8-70,3 |
| - высота гребней после прохода, см | 3,9-6,0 |
| Производительность | 1,20 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска на трактор | стандартная, полунавесная |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов время подготовки машины к рабо- те (навески) | глубина фрезерования с помощью регулируемых опорных лыж, глубина заделки семян трав и удобрений путем перемещения наконечника семяпровода в обойме сошника 0,12 чел.-ч |
| Агрегатирование | трактор класса 1,4 МТЗ-82 |
| Потребляемая мощность | общая 34,4-46,5 кВт; на ВОМ 26,8-36,7 кВт |
| Трудоемкость ежесменногоТО | 0,35 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| 3. |

Описание конструкции машины

Сеялка СДКП-2,8 является  полунавесной машиной и состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, прицепа, колес опорных, колес подъемных, ящиков для семян и удобрений с высевающими аппаратами, семяпроводов и тукопроводов с наконечниками, бороздкообразователей активных, колес прикатывающих и механизма передач.

Глубина фрезерования устанавливается с помощью регулируемой опорной лыжи каждого бороздкообразователя, величина уплотнения почвы прикатывающими колесами регулируется при помощи нажимной штанги, глубина заделки семян трав и удобрений регулируется путем передвижения наконечника семяпровода в обойме сошника, установка сеялки на норму высева осуществляется сменными шестернями в редукторе и взаимной перестановкой звездочек высевного вала  и выходного вала редуктора  ( Z=8 и Z =18).

# Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины, мм : |  |
| - длина | 3520 |
| - ширина | 3490 |
| - высота | 1780 |
| Ширина захвата, м | 2,85 |
| Глубина заделки семян, мм | 17,5-20,7 |
| Масса, кг | 1920 |
| Емкость семенного ящика, дм3 | 90 |
| Емкость тукового ящика, дм3 | 300 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,2 |

4.

## Результаты испытаний

| Качество работы | Лабораторно-полевые испытания сеялки СДКП-2,8 проводились при посеве семян трав клевера и овсяницы на пастбище с одновременным внесением удобрений. Расстояние между осями лент составило 69,8-70,3 см, что соответствует ТУ (70 ± 1 см) . Глубина обработки фрезерными бороздкообразователями – 5,4-6,5 см также соответствует требованиям ТУ (4,5-6,5 см). Глубина заделки семян – 17,5-20,7 мм, удобрений – 24,5-37,1 мм соответствуют требуемым ТУ. Полевая всхожесть семян трав невысокая и составляет от 14,1 до 52,4 % в зависимости от культуры. |
| --- | --- |
| Агрегатирование | Сеялка СДКП-2,8 агрегатировалась с трактором МТЗ-82. Коэффициент использования номинальной эксплуатационной мощности двигателя трактора составил 0,74-0,79. Потребляемая агрегатом мощность 34,4-46,5 кВт расходуется, в основном на привод активных рабочих органов (26,8-36,7 кВт). |
| Производительность | Сеялка СДКП-2,8 использовалась на посеве семян трав клевера без внесения удобрений из-за недоработки конструкции тукопровода. Средняя рабочая скорость составила 4,2 км/ч. Производительность за час основного времени составила 1,2 га/ч, за час сменного времени – 0,80 га/ч. Удельный расход топлива составил 8,2 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса – 0,93. |
| Безопасность движения | Сеялка СДКП-2,8 удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-82. Для безопасного проезда по дорогам машина оснащена в полном объеме световозвращателями, имеется знак по ограничению максимальной транспортной скорости. Дорожный просвет 360 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида – при обкатке, ежесменное ТО, при подготовке к хранению. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,35 чел.-ч. |

5.

#### Заключение по результатам испытаний

Сеялка СДКП-2,8 не полностью соответствует требованиям НД – выявлено 8 несоответствий требованиям ТУ и 3 несоответствия требованиям ССБТ.

Коэффициент готовности – 0,86, наработка на отказ – 4,6 часа.

Сеялка обеспечивает посев семян трав в дернину с показателями соответствующими требованиям ТУ.

| Испытания проведены : | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская обл., п.г.т. Оричи, ул Юбилейная, 1 а |
| --- | --- |
| Испытания провел : | А.А. Гагаринов |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 06-25-2000 (4030232) от 24 октября 2000 г. от 30 ноября 2000 г. |