Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

# «К  И  Р  О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ

№ 06-31-07 (4070112)

Машина вторичной очистки семян МВО-8Д

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГУП ПКБ ЗНИИСХ Северо-Востока им. Н.В.Рудницкого | 610007, г.Киров, ул.Ленина 166а |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Машина вторичной очистки семян МВО-8Д |
| Назначение | Машина МВО-8Д предназначена для вторичной очистки семян колосовых, крупяных и зерновых культур, кукурузы, сорго, подсолнечника. Машину МВО-8Д устанавливают в поточных зерно- и семяочистительных линиях и зерноочистительных комплексах |
| Качество работы : |
| Показатель | Культура | Значение показателя |
| - потери зерна основной культуры в отход,% | рожь пшеница | 2,15-3,62 1,41-2,45 |
| - полнота выделения примесей,% | рожь пшеница | 27,4-61,2 32,8-63,1 |
| - дробление зерна,% | рожь пшеница | 0-0,1 0-0,1 |
| - эффективность очистки,% | рожь пшеница | 30,3-63,3 37,1-64,2 |
| Производительность в час основного времени, т | рожь пшеница | 7,3 8,2 |
| Условия эксплуатации: |
| Тип | Стационарный |
| Привод | Электрический |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 5,1 |
| Управление | С щита управления линией |
| Настройка машины | - равномерное распределение материала по ширине машины достигается регулировкой усилия поджатия клапана в загрузочном устройстве приемной камеры; - регулировка скорости и расхода воздуха в пневмосепарирующих каналах регулируют поворотом рычагов управления заслонками, установленными на выходе из каналов в камеру вентилятора; - подбор решет производится в зависимости от культуры и качества исходного материала; - качество очистки решет осуществляется регулировкой щеточного устройства. |
| Потребляемая из сети активная мощность, кВт | 2,7-2,8 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,26 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Машина вторичной очистки семян МВО-8Д состоит из следующих основных рабочих органов и сборочных узлов: бункера – питателя с разравнивающим шнеком, воздушно-очистительной части, решетных станов, механизма привода. Рама машины представляет собой сварную конструкцию, на которой размещены все рабочие органы. Приемная камера состоит из бункера-питателя, примыкающему к первому пневмосепарирующему каналу, распределительного шнека и регулирующей заслонки. Воздушная часть машины состоит из двух пневмосепарирующих каналов, пылеосадочных камер, диаметрального вентилятора, шнеков вывода воздушно – отделяемых примесей, регулировочных заслонок. Решетная часть машины состоит из верхнего и нижнего решетных станов. Верхний решетный стан содержит один ярус решет, нижний – два яруса. В каждом ярусе установлены по 8 решет. Очистка решет производится щетками, установленными в рамках щеточных тележек. Возвратно-поступательное движение решетных станов и щеточных тележек осуществляется шатунами, установленными соответственно на эксцентриках главного и промежуточного валов. Электрооборудование состоит из двух электродвигателей и кабелей. Подключение электродвигателей осуществляется к щиту управления линии, на которую устанавливается машина.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 3305 1750 2530 |
| Масса, кг | 1300 |
| Количество решетных станов, шт. | 2 |
| Количество решет, шт. | 24 |
| Длина решета, мм | 720 |
| Ширина решета, мм | 295 |
| Тип вентилятора | диаметральный |
| Количество пневмосепарирующих каналов, шт. | 2 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания машины вторичной очистки семян МВО-8Д проводились на очистке ржи и пшеницы с чистотой исходного материала 97,07-98,98 и 92,9-98,33 соответственно. При подачах на ржи 5,6-8,7 т/ч на пшенице 5,6-10,3 т/ч. Потери зерна основной культуры в отход на очистке ржи составили 2,15-3,62% на пшенице 1,41-2,45% (по ТЗ не более 5%). Полнота выделения примесей на ржи - 27,4-61,2%, на пшенице 32,8-63,1%. Дробление зерна не наблюдалось либо было незначительным, что соответствует требованиям ТЗ (не более 0,1%). Эффективность очистки ржи составила 30,3-63,3%, пшеницы 37,1-64,2%. |
| Производительность | Производительность за один час основного времени на очистке ржи при влажности исходного материала 14,3% и исходной чистоте 97,02% составила 7,3 т/ч, на пшенице при влажности 10,1% и чистоте 92,9% составила 8,2т/ч. |
| Безопасность конструкции машины | Машина имеет одно несоответствие требованиям ССБТ. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено техническое обслуживание при обкатке, при эксплуатационном обслуживании и при хранении. При эксплуатации – ежесменное и периодическое ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,26 чел-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Машина вторичной очистки семян МВО-8Д обеспечивает удовлетворительную обработку зернового материала, имеет незначительные потери полноценного зерна в отходы, в процессе очистки дробление зерна не превышает требований ТЗ. Соответствует основным требования ТЗ и НД по показателям назначения, надежности, энергооценке и безопасности конструкции. Имеет одно несоответствие требованиям ССБТ и четыре несоответствия показателям ТЗ. Машина вторичной очистки семян МВО-8Д вписывается в поточную технологию послеуборочной обработки семян и после устранения недостатков найдет применение в хозяйствах зоны деятельности МИС. Рекомендация МИС: Изготовить опытную партию машин МВО-8Д, устранив выявленные недостатки. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Шмагин А.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-31-2007 (4070112) от 30 ноября 2007 года |