Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное Бюджетное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-45-2011 (4070182)

Клеверотерка  порционная лабораторная  КПЛ-100

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров | 610002, г. Киров, ул. Азина, д. 18 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Клеверотерка порционная лабораторная КПЛ-100 |
| Назначение | Клеверотерка КПЛ-100 предназначена для вытирания семян из головок и пыжины клевера и других бобовых и злаковых трав |
| Качество работы: |
| Показатель | Значение |
|  | Вытирание семян |
|  | Клевера | Лядвенца рогатого |
| - степень вытирания, % | 99,7 | 95,6 |
| - дробление, % | 0 | 0 |
| Производительность за 1 час основного времени, порций | 105 | 76 |
| Условия эксплуатации: |  |
| тип изделия | Настольный |
| привод | Электрический |
| - установленная мощность электродвигателя, кВт | 0,5 |
| - напряжение питания, В | 220 |
| - частота вращения лопастного ротора, мин.-1 | 2010 | 2500 |
| - объем одной порции загружаемого материала, см3 | 250 | 200 |
| - время вытирания одной порции, с | 15 | 30 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,03 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Клеверотерка настольного типа КПЛ-100 состоит из основания с Г-образным корпусом, держателя со съемным терочным стаканом, электродрели с насаженным на её вал ротором с эластичной лопастью и электрооборудования: таймера, пусковой кнопки, розетки, электропровода |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 280 |
| - ширина | 200 |
| - высота | 360 |
| Масса, кг | 5,9 |
| Объем терочного стакана, см3 | 400 |
| Объем одной порции загружаемого материала, см3 | 200, 250 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытания порционной лабораторной клеверотерки КПЛ-100 проводились на вытирании семян из пыжины клевера и бобов лядвенца рогатого. Характеристика исходного материала пыжины клевера: влажность - 7,1 %, содержание грубых соломистых примесей - 0,04 %, содержание свободных семян - 9,95 %. Характеристика исходного материала лядвенца рогатого: влажность - 8,8 %, содержание свободных семян - 1,37 %, содержание грубых соломистых примесей - 0,11 %. Материал, в основном, соответствовал ТЗ. Повышенное содержание свободных семян не повлияло на качество выполнения технологического процесса. Степень вытирания семян из пыжины клевера составила 99,7 % при объеме одной порции 250 см3 и степень вытирания семян из бобов лядвенца рогатого составила 95,6 % при объеме одной порции 200 см3. Дробления семян при обработке пыжины клевера и лядвенца рогатого не выявлено. |
| Производительность | Производительность за час основного времени при обработке пыжины клевера составила 105 порций, при обработке бобов лядвенца рогатого - 76 порций. Удельный расход электроэнергии при обработке материала пыжины клевера и бобов лядвенца рогатого составил соответственно 0,0017 и 0,0043 кВт.ч на порцию. Коэффициент надежности технологического процесса на обеих культурах равен 1,0. |
| Безопасность | Имеется одно несоответствие требованиям ССБТ. Уровень шума на рабочем месте оператора превышает нормативное значение |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание, затраты на его проведение - 0,03 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Клеверотерка порционная лабораторная КПЛ-100 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности (кроме уровня шума) и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены | ФГБУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1 |
| Испытания провел | Машковцев М. Ф. |
| Источник информации | Протокол испытаний № 06-45-2011 (4070182) от 24 ноября 2011 года. |