Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

К и р о в с к а я

государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 06-50-2002 (1010292)

Плуг навесной оборотный ПНО-4-25

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Кировский завод почвообрабатывающих машин” | 610004, г. Киров, ул. Заводская, 1 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Плуг навесной оборотный ПНО-4-25 |
| Назначение | Плуг навесной оборотный ПНО-4-25 (далее плуг) предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 20 см, не засоренные камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см2 и получения при этом равной вспаханной поверхности поля без гребней и развалов при работе поочередно правыми или левыми корпусами с оборотом плуга на 164о на каждый очередной проход трактора вдоль вспахиваемого участка |
| Качество работы : |
| Скорость движения, км/ч | 8,0 |
| Глубина обработки, см | 16,1 |
| Крошение почвы, % - фракция до 50 мм | 85,1 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 100,0 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 13,5 |
| Высота гребней, см | 6,6 |
| Угол оборота пласта, град. | 141 |
| Производительность за час основного времени, га: |
| - вспашка зяби - вспашка пласта многолетних трав | 0,83 0,83 |
| Условия эксплуатации: |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Навесной |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов | Регулирование глубины пахоты производится винтами |
| Время присоединения машины к трактору | 0,01 |
| Агрегатирование | Трактора тягового класса 1,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 46,3 |
| Трудоемкость ежемесячного ТО | 0,16 |
| Техническая надежность | Удовлетворительная, коэффициент готовности 0,95 |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Не обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг является навесной машиной. Состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, подвеса, корпусов с углоснимами для пахоты вправо и влево, колеса, гидросистемы. Рама плуга - сварная конструкция. Подвес служит для навешивания и переворота плуга. Корпус с углоснимами состоит из башмака, на котором крепятся лемех, отвал с пером, углосним и полевая доска. Колесо опорное служит для установки и регулировки глубины пахоты. Стойка колеса закреплена на раме плуга. Регулировка глубины пахоты производится винтом. Гидросистема состоит из гидроцилиндра, рукавов высокого давления и служит для создания усилия переворота плуга.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм | 2780х1580х1155 |
| Ширина захвата, см | 100 |
| Глубина обработки, см | 16,1 |
| Масса, кг | 498 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,0 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Средняя глубина обработки составила 16,1 см. Но при работе правосторонними, глубина обработки больше на 2,9-3,9 см, чем при работе левосторонними корпусами. Это объясняется тем, что опорные плоскости корпусов для пахоты вправо и влево лежат не на одном уровне по высоте. Разница составляет 30 мм. Заделка пожнивных и растительных остатков 100%. Глубина заделки растительных и пожнивных остатков 13,5 см. Отмечается удовлетворительное качество крошения почвы при угле оборота 141о. Поверхность поля после вспашки ровная. |
| Производительность | Плуг работал со средней рабочей скоростью 8 км/ч, производительность за час основного времени составила 0,83 га. |
| Безопасность движения | Плуг приспособлен для транспортировки по дорогам. Машины оборудованы сигнализацией. Допустимая транспортная скорость до 10 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации плуга предусмотрено ежесменное и сезонное техническое обслуживание (ТО). Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,16 чел.ч. Руководство по эксплуатации в достаточной мере освещает вопросы ТО плуга. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Плуг навесной оборотный ПНО-4-25 имеет удовлетворительные агротехнические, энергетические и эксплуатационно-технологические показатели. Выявлено восемь несоответствий требованиям ТУ и два несоответствия требованиям ССБТ. Наработка на отказ 30,4 ч. Коэффициент готовности 0,95. |
| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Ярыгин А.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-50-2002 (1010192) от 5 декабря 2003 года |