Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 06-56-2000 (4070342)

Пневмосепаратор ПС-15

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Научно-исследовательский институт | 610007, Россия, г Киров, |
| сельского хозяйства Северо-Востока | ул Ленина, 166а |
| им. Н.В. Рудницкого | Телефон: (8332) 67-40-09 |
|  | 67-43-34 |
|  | Факс: 67-44-57 |
|  | 67-42-62 |

2.

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| пневмосепаратора ПС-15 |
| Назначение | Предназначен для очистки семян зерновых колосовых культур от трудноотделимых примесей, отличающихся по аэродинамическим свойствам |
| Качество работы : |
| - скорость воздушного потока в зоне сепарации, м/с | 3…12 |
| - дробление зерна, % | отсутствует |
| - эффект очистки: |  |
| овес «Улов» | до 100 % |
| - полнота выделения примеси, %: |  |
| а) овес «Улов» | 7,9…18,38 |
| - потери полноценного зерна в отходы, %: |  |
| а) овес «Улов» | 0,38…0,86 |
| - класс по ГОСТу: |  |
| а) овес «Улов» | 2-3 |
| Производительность за час основного времени | 10,6 т при обработке семян овса |
| Условия эксплуатации: |
| - тип | стационарный |
| - состав агрегата | в поточной технологической линии после воздушно-решетных и триерных машин и вне линии |
| - настройка рабочих органов |  |
| а) равномерность распределения зерновой смеси | изменением усилия поджатия клапана с помощью торсиона |
| б) скорость воздуха | поворотом дроссельной заслонки |
| в) подача зерновой смеси | заслонкой нории или бункера питателя |
| Привод | электрический |
| Установленная мощность | 8,6 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,15 чел.-ч |
| Трудоемкость монтажа | 8 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| 3. |

Описание конструкции машины

Пневмосепаратор ПС-15 стационарный, работает в закрытых помещениях в составе поточных линий. Пневмосепаратор ПС-15 представляет собой замкнутую пневмосистему, имеющую приемно-загрузочное устройство, пневмосепарирующий, воздухоподводящий и воздухоотводящий каналы, диаметральный вентилятор, жалюзийно-противоточный воздухоочиститель, осадочную камеру, устройства вывода примесей и очищенного зерна. Технологический процесс пневмосепаратора происходит следующим образом. Зерновая смесь по зернопроводу подается в приемно-загрузочное устройство шнеком, разравнивается по ширине пневмосепаратора и питающим валиком вбрасывается в пневмосепарирующий канал. Восходящий воздушный поток, создаваемый диаметральным вентилятором, продувает зерновую смесь и выносит частицы примесей, имеющих скорость витания меньше, чем основная культура, по воздухоотводящему каналу в инерционный воздухоочиститель. Здесь более крупные частицы примесей под действием центробежной силы инерции отбрасываются к стенке канала, двигаются вдоль нее и попадают в нижнюю часть осадочной камеры. Мелкие частицы примесей отражаются от пластин жалюзийной решетки, поступают в противоточный отделитель, а затем в осадочную камеру. Осажденные примеси шлюзовым затвором выводятся наружу. Очищенный воздух из жалюзийного противопоточного отделителя всасывается диаметральным вентилятором и снова поступает в воздухподводящий канал. Очищенное зерно из пневмосепарирующего канала шлюзовым затвором выводится из машины и направляется в бункер чистого зерна технологической линии.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |
| - длина | 1810 |
| - ширина | 1895 |
| - высота | 2700 |
| Размеры пневмосепарирующего канала, мм | 1400х180 |
| Масса, кг | 932 |
| Частота вращения колеса диаметрального вентилятора, мин-1 | 770 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 3…12 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 оператор |

4.

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания пневмосепаратора ПС-15 проведены на выделении легких примесей из семян овса сорта «Улов». Влажность исходного материала 8,9…10,1 %, чистота98,87…99,4 %. Содержание примесей в исходном материале 0,56…1,13 %, в основном, это семена других зерновых культур, которые составили в овсе 0,22…0,56 %. Пневмосепаратор ПС-15 надежно выполняет технологический процесс, обеспечивает 100 %-ю очистку от легких примесей при подачах 7,9; 10,6 и 11,7 т/ч. Потери полноценного зерна в отход при подаче до 13,1 т/ч составили 0,38…0,86 %, что значительно ниже ТЗ (до 3 %). Дробление зерна не наблюдалось. После пропуска через пневмосепаратор ПС-15 при номинальной подаче 10,5 т/ч класс семян улучшился с 3 до 2, на других подачах класс семян овса не улучшился из-за наличия в нем семян других культур, которые по скорости витания одинаковы с семенами овса. |
| Производительность | Пневмосепаратор ПС-15 использовался на выделении легких примесей из семян овса сорта «Улов» в технологической линии. Производительность за час сменного времени составила 10,28 т. Расход электроэнергии составил 0,7 кВт.ч/т. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО: ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через 8…10 часов работы перед началом или после каждой смены и первое техническое обслуживание (ТО-1) через 120 часов работы. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

5.

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Пневмосепаратор соответствует требованиям НД. Пневмосепаратор ПС-15 надежно выполняет технологический процесс, в основном, соответствует требованиям ТЗ по качественным показателям и энергооценке, найдет применение в поточных зерноочистительных линиях, особенно при реконструкции типовых зерноочистительно-сушильных комплексов при установке его до или после триеров. Имеет 6 несоответствий требованиям ССБТ. Выявленные недостатки не требуют сложной конструкционной доработки. Надежность высокая, при наработке 126 часов коэффициент готовности равен 1. |
| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1а |
| Испытания провел: | М.Ф. Машковцев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-56-2000 (4070342) от 19 декабря 2000 года |