Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-65-2009 (4070032)

Установка пневматического транспорта УПТ-10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Арзамасская Сельхозтехника-Регион» | 607247, Нижегородская область, Арзамасский район, р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 100 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Установка пневматического транспорта УПТ-10 |
| Назначение | Установка пневматического транспорта УПТ-10 предназначена для погрузки, разгрузки и перемещения зерновых культур и других сыпучих неабразивных материалов |
| Качество работы: |
| Показатель | Численное значение |
| - дробление, % | 0 |
| - потери, % | 0 |
| Производительность за 1 час основного времени, т | 9,6 |
| Условия эксплуатации: |  |
| тип | передвижной |
| привод | электрический |
| установленная мощность электродвигателей, кВт | 16,1 |
| - управление | с пульта, расположенного на машине |
| - настройка машины | эжектором путем изменения соотношения всасываемого воздуха и материала |
| Потребляемая из сети активная мощность, кВт | 17,6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Установка пневматического транспорта УПТ состоит из передвижной вентиляционной установки, эжекторного устройства с приемным гибким трубопроводом и трубопровода магистрального. Передвижная вентиляционная установка состоит из передвижной тележки, на которой установлены вентилятор с приводом, шлюзовое устройство с приводом, циклон с соединительным воздуховодом и пульт управления. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры без трубопроводов, мм: |  |
| - длина | 2070 |
| - ширина | 1320 |
| - высота | 1750 |
| Масса машины без трубопроводов, кг | 385 |
| Масса машины по стандартной комплектации, кг | 481 |
| Диаметр трубопроводов, мм | 160 |
| Длина приемного трубопровода, м | 5,2 |
| Длина магистрального трубопровода, м | 9,4 |
| Высота установки циклона выгрузки, м | 4,6 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Дробление, % - не обнаружено. Машина может использоваться в с/х производстве |
| Производительность | Производительность за час основного времени – 9,5-9,7 т при плотности зерна 750 кг/м3 и влажности 13,7-14 %. Удельный расход электроэнергии за сменное время составил – 1,82 кВт.ч/т. Коэффициент технологической надежности равен – 1,0 |
| Безопасность | Машина имеет 3 несоответствия требованиям ССБТ, но в целом машина относительно безопасна. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное и периодическое техническое обслуживание № 1 через 60-100 часов и № 2 через каждые 500-1200 часов. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Установка УПТ-10 соответствует требованиям ТУ по основным эксплуатационным показателям, коэффициент технологической надежности равен 1,0. Выполняет погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку зерна с производительностью до 9,7 т/ч основного времени при транспортировке на расстояние 9,4 м и высоту подъема 4,6 м. Коэффициент готовности равен 1,0 |
| Испытания проведены | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации | Протокол испытаний № 06-65-2009 (4070032) от 03 декабря 2009 года |