Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-70-2009 (4070042)

Нория зерновая НЗ-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Арзамасская Сельхозтехника-Регион» | 607247, Нижегородская область, Арзамасский район, р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 100 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Нория зерновая НЗ-5 |
| Назначение | Нория зерновая НЗ-5 предназначена для вертикального перемещения зерна, мучнистых продуктов и гранул |
| Качество работы: |
| Показатель | Численное значение |
| - дробление, % | 0,05 |
| Производительность за 1 час основного времени, т | 5,5-5,6 |
| Условия эксплуатации: |  |
| тип | Стационарный |
| привод | Электрический |
| установленная мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
| - управление | От пульта технологической линии |
| - настройка машины | Натяжение норийной ленты натяжным устройством |
| Потребляемая из сети активная мощность, кВт | 0,8-0,9 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,2 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Нория зерновая НЗ-5 состоит из головки, привода, башмака, шахт (секций), ленты с ковшами, патрубков. Головка состоит из стального корпуса с фланцами, к которым подсоединяются патрубки и взрыворазрядник. В корпус головки устанавливается барабан, привод которого осуществляется мотор-редуктором. Башмак нории состоит из сварного корпуса, в котором устанавливается ведомый вал с насаженным на него барабаном. Между головкой и башмаком устанавливаются шахты (секции). Тяговым органом нории является лента с ковшами, которая охватывает приводной и ведомый барабаны. Натяжение ленты производится винтовым натяжным устройством башмака. У нории имеется прибор защиты и контроля скорости норийной ленты УЗСК-01.2-1 с датчиками сбега ленты подпора и контроля скорости |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 1140 |
| - ширина | 530 |
| - высота | 4490 |
| Масса машины, кг | 279 |
| Частота вращения барабана, мин-1 | 77 |
| Диаметр барабана, мм | 300 |
| Ширина ленты, мм | 125 |
| Шаг ковшей, мм | 140 |
| Число мест автоматического контроля технического состояния | 3 |
| Скорость ленты, м/с | 1,21 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Качество работы хорошее, дробление – 0,05 % Машина вписывается в технологическую линию при транспортировке и обработке материала |
| Производительность | Производительность за час основного времени – 5,5-5,6 т при насыпной плотности зерна 620-670 кг/м3 и влажности 13,6-15,8 %. Коэффициент надежности технологического процесса -1,0 Удельный расход электроэнергии за сменное время, кВт-0,15 |
| Безопасность | Машина соответствует требованиям ССБТ и безопасна в работе |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное и периодическое техническое обслуживание № 1 через 150-200 часов работы, № 2 через 500-550 и № 3 через 2600-2700 часов. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Нория зерновая НЗ-5 соответствует требованиям ТУ по эксплуатационным показателям, коэффициент технологической надежности равен 1,0. Производительность нории до 5,6 т/ч. Нория безопасна и надежна в работе. Коэффициент готовности равен 1,0. Норию зерновую НЗ-5 рекомендовано поставить на производство |
| Испытания проведены | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации | Протокол испытаний № 06-70-2009 (4070042) от 07 декабря 2009 года |