Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-112-2011 (1060042)

Жатка соевая унифицированная ЖСУ-700

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Морозовсксельмаш" | 347210, г. Морозовск, Ростовская область, ул. К. Маркса, 13 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Жатка соевая унифицированная ЖСУ-700 |
| Назначение | Жатка соевая унифицированная ЖСУ-700 предназначена в агрегате с комбайнами с пружинной системой вывешивания для уборки сои, а также зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур на равнинных полях с уклоном до 8°. |
| Качество работы: |
| Уборка сои жаткой ЖСУ-700 в агрегате с комбайном РСМ-181 "TORUM 740" |
| Потери зерна за жаткой, %, всего | 0,78-1,12 |
| в том числе: |  |
| - свободным зерном | 0,46-0,54 |
| - зерном в срезанных бобах | 0,32-0,28 |
| - зерном в несрезанных бобах - зерном в несрезанных бобах за делителем | 0 0 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 4,88 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (способ агрегатирования) | Навешивается на наклонную камеру непосредственно своим каркасом |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка основных рабочих органов | Регулировка мотовила, граблин мотовила, копирующих башмаков. Переоборудование комбайна |
| - время подготовки жатки к работе, чел.-ч | 0,37 |
| Агрегатирование | Жатка соевая унифицированная ЖСУ-700 агрегатируется с комбайнами VECTOR, ACROS, TORUM |
| Трудоемкость ежесменного ТО жатки ЖСУ-700, чел.-ч. | 0,075 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Жатка соевая унифицированная ЖСУ-700 состоит из: каркаса; мотовила; режущего аппарата; шнека; делителей (правого и левого); поддержки мотовила; гидроцилиндра передвижения мотовила в продольной плоскости; ременной передачи привода режущего аппарата; пружин вывешивания; редуктора привода режущего аппарата; карданных валов; гидроцилиндра подъема мотовила; гидромотора; цепной передачи привода мотовила; цепной передачи привода шнека; опоры; рукоятки; муфты предохранительной. Несущим элементом жатки является каркас, который представляет собой объемную сварную конструкцию, состоящую из несущей рамы обшитой листовым металлом. Мотовило жатки пятилопастное, с пружинными пальцами и эксцентриковым механизмом, установлено на поддержках в подшипниках скольжения. Режущий аппарат сегментно-пальцевого типа представляет собой брус, к которому при помощи болтокрепежей крепятся пальцы, съемники, ножи и прижим. Режущий аппарат установлен на подпружиненных рычагах и может копировать небольшие неровности поля. Шнек двухвитковый, однозаходный, установлен в каркасе жатки на подшипниковых опорах. В средней части шнека расположен пальчиковый аппарат для отбора массы и передачи ее в наклонную камеру комбайна. Привод шнека осуществляется цепной передачей от приводного карданного вала через предохранительную муфту. Гидросистема жатки включает в себя гироцилиндры выноса и подъема мотовила, гидромотор привода мотовила, трубопроводы, рукава высокого давления, штуцеры, разрывные муфты. Подача жидкости в гидросистему осуществляется насосом гидросистемы комбайна. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры жатки, мм: |  |
| - длина | 2320 |
| - ширина | 7500 |
| - высота | 1850 |
| Габаритные размеры жатки в агрегате с РСМ-181 "TORUM 740", мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 10420 |
| ширина | 7500 |
| высота (с открытой крышей бункера) | 4695 (по комбайну) |
| - в транспортном положении (ближнем) |  |
| длина | 10380 |
| ширина высота | 7500 3890 (по комбайну) |
| Ширина захвата, м: |  |
| - конструктивная | 7,0 |
| - рабочая | 6,9 |
| Высота среза, мм: |  |
| - установочная | 40-100-140 |
| Масса: |  |
| - эксплуатационная | 2210 |
| Рабочие скорости, км/ч | 7,2-9,0 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Показатели качества составили: потери всего – 0,78-1,12 % (по ТУ не более 2,5 %), в том числе свободным зерном – 0,46-0,54 %, зерном в срезанных бобах – 0,32-0,28 %, зерном в несрезанных бобах за делителем – 0-0,30 %. Условия испытаний на уборке сои были близки к типичным и отличались от нормативных сравнительно низкой урожайностью 21,5-25,6 ц/га (по НД не менее 40,0 ц/га) и отношением массы зерна к массе соломы 1:0,7-1:1,1 (по НД – 1:1,5-1:2,5), при этом влажность зерна составила 4,2-5,8 % (по НД – 10- 20 %), влажность незерновой части – 11,6-14,6 % (по НД – 20- 60 %), полеглость растений отсутствовала. Влажность почвы в слое от 0 до 10 см составила 19,8 % (по НД – 10-20 %), твердость почвы в слое от 0 до 10 см – 0,72- 1,121 МПа (по НД – 0,25-4,5 МПа). |
| Производительность | На уборке сои в агрегате с зерноуборочным комбайном РСМ-181"TORUM 740" |
|  | Скорость движения, км/ч | 7,3 |
|  | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 4,88 |
|  | - технологического времени | 4,54 |
|  | - сменного времени | 3,69 |
|  | - эксплуатационного времени | 3,69 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, кг/т | 4,30 |
|  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 1,00 |
| Безопасность движения | Безопасность движения жатки по дорогам в агрегате с ЭС обеспечена ввиду наличия тележки для перевозки жатки, оборудованной приборами световой сигнализации. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности комбайна и агрегатируемых с ним адаптеров. В систему обслуживания жатки соевой унифицированной ЖСУ-700 входят следующие основные виды ТО: - ЕТО, сезонное ТО; - трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,075; - удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч – 0,026; Сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Конструкция жатки ЖСУ-700 перспективна, вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции. Выявленные недостатки требуют незначительных изменений конструкции. |
| Испытания проведены | ФГБУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела | Хомко Ксения Александровна |
| Источник информации | Протокол испытаний № 07-112-2011 (4060122) от 26 декабря 2011 года |