Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-23-2006 (1020442)

Борона дисковая полуприцепная БДП-3×4

с автономными элементами

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сарэкс" | 430001, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126А |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Борона дисковая полуприцепная БДП-3×4 с автономными элементами |
| Назначение | Борона дисковая полуприцепная БДП-3×4 с автономными элементами предназначена для обработки средних и тяжелых почв традиционными или упрощенными агротехническими методами во всех почвенно-климатических зонах Российской Федерации. Борона может использоваться для подготовки почв под посев озимых, после уборки пропашных культур без глубокой основной обработки, заделки пожнивных остатков культур, их измельчения и перемешивания с почвой. |
| Качество работы: |
| Глубина обработки: |  |
| - средняя, см | 13,5-14,6 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм |  |
| - от 0 до 25 | 62,9-67,0 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков подсолнечника (после 2-го прохода), %, |  |
| длина отрезков, см: |  |
| - до 10 включ. | 50,0-50,4 |
| Гребнистость, см | 2,3-2,9 |
| Производительность |  |
| за 1 час основного времени, га | 2,57-3,12 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | С помощью перестановки угла атаки и навеской трактора |
| - время подготовки машины к работе (навеска), ч | 0,13 |
| Агрегатирование | Т-150К |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,2 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Потребляемая мощность, кВт | 81,5-121,94 |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Борона дисковая БДП-3×4 состоит из следующих узлов: - рамы сварной конструкции из шести продольных и четырех поперечных брусьев квадратного сечения; - прицепного устройства, соединенного с рамой шарнирно с помощью пальцев; - разгрузочного устройства прицепной тяги; - дисковых рабочих органов, установленных на индивидуальных стойках; - транспортных колес; - четырех регулировочных устройств винтового типа (по одному на каждый ряд дисков) для изменения угла атаки дисковых рабочих органов. Уд. давление на один диск – 75,9 кг. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| Длина | 4730 |
| Ширина | 4220 |
| Высота | 1810 |
| - в транспортном положении |  |
| Длина | 4730 |
| Ширина | 4220 |
| Высота | 2050 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,09-3,11 |
| Глубина обработки, см | 13,5-14,6 |
| Масса машины, кг | 2430 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,2-9,8 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Агротехническая оценка бороны БДП-3(4 проводилась на дисковом лущении стерни озимой пшеницы и подсолнечника в агрегате с трактором Т-150К. Борона работала на режимах, рекомендуемых ТУ, при установочном угле атаки дисков 28°. На дисковании стерни озимой пшеницы (I след) при рабочей скорости движения агрегата 7,2-9,1 км/ч средняя глубина обработки составляла соответственно 13,5-14,6 см, а показатели крошения почвы на фракции размером до 50 мм составляли 82,8-80,0 %, что удовлетворяет требованиям ТУ – не менее 80 %. На дисковании стерни подсолнечника (I след) при рабочей скорости движения агрегата 7,6-9,8 км/ч средняя глубина обработки составляла 14,1-14,5 см, а показатели крошения почвы на фракции размером до 50 мм составляли 80-81 %, что так же удовлетворяет ТУ. При этом подрезание, измельчение и заделка в почву пожнивных остатков и показатель гребнистости поверхности поля после прохода агрегата так же полностью соответствовали требованиям ТУ и НД. Не возрастало после прохода агрегата и содержание эрозионно-опасных частиц. |
| Производитель- ность | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 2,57-3,12 |
|  | - технологического времени | 2,36-2,91 |
|  | - сменного времени | 1,88-2,31 |
|  | - эксплуатационного времени | 1,85-2,28 |
|  | - удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 7,08-12,46 |
|  | - рабочая скорость движения, км/ч | 8,7-10,1 |
|  | - выработка за нормативную смену, га | 13,16-16,17 |
| Безопасность движения | Транспортная скорость до 20 км/ч. При оценке безопасности и эргономичности конструкции бороны дисковой БДП-3×4 отмечено два несоответствия требованиям безопасности по двум пунктам ГОСТ 12.2.111-85: отсутствует страховочная цепь (п. 1.5), отсутствует знак ограничения скорости транспортирования (п. 1.7), устранение которых не требует существенных изменений конструкции. По прочим показателям конструкция бороны безопасна и эргономична ГОСТ 12.2.111-85. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании бороны БДП-3×4 проводится ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) трудоемкостью 0,2 чел.-ч, периодическое через каждые 100 ч работы, сезонное – при постановке на хранение. |
| Заключение по результатам испытаний |
| По результатам испытаний можно заключить, что борона дисковая БДП-3×4 вписывается в технологии возделывания основных культур зоны, обеспечивает производительность и показатели качества, в основном соответствующие требованиям ТУ и АТТ. Борона дисковая полуприцепная БДП-3×4 с автономными элементами найдет свое применение в сельскохозяйственном производстве зоны Кубанской МИС. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Перов Эдуард Валерьевич |
| Источник информации: | Протокол № 07-23-2006 (1020442) от 03 ноября 2006 года |