Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-26-2008  (4060062)

Модернизированная очистка зерноуборочного

комбайна Дон-1500Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Новатор Плюс" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 110б |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Модернизированная очистка зерноуборочного комбайна Дон-1500Б |
| Назначение | Очистка зерноуборочного комбайна Дон-1500Б предназначена для выделения из соломисто-зернового вороха свободного зерна и необмолоченных колосьев при уборке зерновых колосовых культур, также очистка в составе комбайна Дон-1500Б оборудованного специальными приспособлениями может использоваться для уборки зернобобовых, крупяных, масличных культур, кукурузы на зерно и семенных трав. |
| Качество работы: |
| Прямое комбайнирование озимой пшеницы комбайном Дон-1500Б + стан решетный верхний ВР-10.14.00.000 + стан решетный нижний ВР-10.28.00.000 + стрясная доска ВР-10.29.00.000 |  |
| Суммарные потери зерна за комбайном, %, | 1,51 |
| в том числе: |  |
| - потери зерна за молотилкой | 1,45 |
| - потери зерна за жаткой | 0,06 |
| Дробление зерна, % | 1,7 |
| Сорная примесь, % | 0,2 |
| Производительность, т/ч | 18,9 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (способ агрегатирования) | В передней части каркаса решета соединяется через сайлент-блоки, а в задней части крепится к бортам болтами |
| - настройка рабочих органов | Регулировка зазора жалюзийных решет двумя рукоятками механизма регулировки |
| - трудоемкость демонтажа и монтажа верхнего и нижнего решетного стана, чел.-ч | 7,53 |
| Агрегатирование | Зерноуборочный комбайн Дон-1500Б |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,03 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции узлов |
| В общий состав очистки входят стрясная доска, верхний и нижний решетные станы, а также вентилятор очистки. Тип решет – жалюзийные регулируемые. Верхний и нижний станы включают в себя раму (каркас), в которую устанавливаются две секции решет с механизмом регулировки, подвеску, опору, скобы и уплотнения. Кроме того, на верхнем решетном стане установлен второй рычаг для дополнительной регулировки, 11 последних рядов гребенок (удлинительная часть решета). Оси гребенок установлены в эластичном материале, заполняющем внутренние полости разделителей. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры стрясной доски, мм: |  |
| - длина | 2270 |
| - ширина | 1447 |
| - высота | 210 |
| Масса стрясной доски, кг | 83,5 |
| Габаритные размеры верхнего решетного стана, мм: |  |
| - длина | 2002 |
| - ширина | 1480 |
| - высота | 280 |
| Масса решетного стана, кг | 128 |
| Площадь сепарации, м2 | 2,6 |
| Габаритные размеры нижнего решетного стана, мм: |  |
| - длина | 1955 |
| - ширина | 1500 |
| - высота | 350 |
| Масса решетного стана, кг | 145 |
| Площадь сепарации, м2 | 2,15 |
| Угол открытия гребенок, град. | 45 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 3,79-6,97 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Прямое комбайнирование озимой пшеницы Условия испытаний характеризовались урожайностью зерна – 56,8 ц/га (по ТУ – 40-50 ц/га), отсутствием полеглости и засоренности хлебостоя, низкой влажностью зерна – 9,4 % и соломы – 9,3 % (по ТУ соответственно 10-18 % и 10-20 %). Отношение массы зерна к массе соломы составило 1:1,0. То при производительности 18,9 т/ч общие потери составили 1,45 % (по ТУ не менее 1,5 %). Содержание сорной примеси – 0,2 % (по ТУ не более 2 %). |
| Производительность | Прямое комбайнирование озимой пшеницы комбайном Дон-1500Б |
|  | Режим работы: |
|  | - скорость движения, км/ч | 5,8 |
|  | - ширина захвата, м | 5,7 |
|  | Производительность за 1 час, га/т: |  |
|  | - основного времени | 3,32/18,29 |
|  | - технологического времени | 2,93/16,15 |
|  | - сменного времени | 2,43/13,40 |
|  | - эксплуатационного времени | 2,43/13,40 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га, кг/т | 11,9/2,16 |
|  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 1,0 |
| Безопасность движения | Безопасность движения по дорогам обеспечивается конструкцией комбайна Дон-1500 |
| Техническое обслуживание | ЕТО модернизированной очистки комбайна включает в себя операции очистки от пожнивных остатков и проверки креплений. Трудоемкость ЕТО составляет 0,03 чел.-ч. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Модернизированная очистка полностью соответствует требованиям ТУ и показателям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91. Результаты испытаний позволяют заключить, что модернизированная очистка комбайна Дон-1500Б, вписывается в конструкцию комбайна и соответственно применяемые в зоне технологии уборки с.-х. культур и найдет свое применение в составе комбайна Дон-1500Б в хозяйствах АПК зоны МИС. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Орехов Роман Юрьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-26-2008 (4060062) от 10 ноября 2008 года |