Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-30-2009  (1050012)

Культиватор растениепитатель навесной КРНГ-5,6-04

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Техсервис" | 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 147 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Культиватор растениепитатель навесной КРНГ-5,6-04 |
| Назначение | Предназначен для междурядной обработки и подкормки посевов кукурузы, подсолнечника и других пропашных и овощных культур с междурядьями 45 и 70см во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия. |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 4,5-7,7 |
| Крошение почвы, % |  |
| размер фракций, мм |  |
| от 0 до 50 | 95,5-100 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Повреждение культурных растений | 0 |
| Доза внесения минеральных удобрений, кг/га | 23,4-208,8 |
| Глубина заделки удобрений, см | 5,2-6,9 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) | Навесной |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | Механический |
| - настройка рабочих органов | Механическая установка |
| - время подготовки к работе (навеска), ч | 0,08 |
| Агрегатирование | Тракторы МТЗ-80/82 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Культиватор растениепитатель КРНГ-5,6-04 является навесной машиной с трехрядным расположением рабочих органов: первый ряд рыхлительные лапы, второй ряд долотья, третий ряд полольные лапы, и установленными туковысевающими аппаратами, предназначенными для размещения удобрения и дозирующего высева их в борозду. Отличительной особенностью культиватора является параллелограмный механизм навески, обеспечивающий поддержание постоянной глубины обработки почвы за счет копирования рельефа поля опорными колесами рабочих секций. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Значение показателя |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 1860 |
| ширина | 6560 |
| высота | 1200 |
| - в транспортном |  |
| длина | 7700 |
| ширина | 1760 |
| высота | 1460 |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,6 |
| Глубина обработки, см | 4,5-7,7 |
| Масса машины, кг | 1100 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,3-10,9 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Культиватор растениепитатель навесной КРНГ-5,6-04 испытывался в агрегате с трактором МТЗ-82 на междурядной обработке кукурузы с внесением удобрения, на культивации пожнивной кукурузы, на 1-ой культивации подсолнечника и на 2-ой культивации подсолнечника. Условия проведения испытаний были типичными для зоны Кубанской МИС и удовлетворяли требованиям ТУ и АТТ. Основные показатели качества на всех фонах соответствуют требованиям ТУ. На междурядной обработке кукурузы с внесением удобрений глубина обработки средняя составила 5,7 см. Крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 91-98%, подрезание сорных растений – 100 %, повреждение культурных растений – 0 %. На культивации пожнивной кукурузы глубина обработки средняя составила 4,5 см, крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 99,9 %, подрезание сорных растений – 100 %, повреждение культурных растений – 0 %. На первой культивации подсолнечника глубина обработки средняя составила 7,6 см, крошение почвы по содержанию фракции до 50 мм – 95,5 %, подрезание сорных растений – 97 %, повреждение культурных растений – 0 %. На второй культивации подсолнечника глубина обработки средняя составила 7,7 см, крошение почвы по содержанию фракций от 0 до 50 мм – 96,9 %, подрезание сорных растений – 100 %, повреждение культурных растений – 0 %. |
| Производительность | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 4,08-6,13 |
|  | - технологического времени | 3,95-5,84 |
|  | - сменного времени | 3,04-4,61 |
|  | - эксплуатационного времени | 3,0-4,54 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 1,13-2,86 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечена. Транспортная скорость до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании культиватора КРНГ-5,6-04 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,15 чел.-ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |
| Заключение по результатам испытаний |
| Испытываемый культиватор растениепитатель навесной КРНГ-5,6-04 соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегатируется с тракторами кл. 1,4, обеспечивая при этом эксплуатационно-техноло-гические показатели и показатели качества выполнения технологического процесса, соответствующие требованиям ТУ. При оценке безопасности и эргономичности конструкция культиватора-растениепитателя одно несоответствие по одному пункту требованиям безопасности ГОСТ 12.2.111-85. Культиватор в основном соответствует требованиям ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет широкое применение в хозяйствах АПК. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Журбенко Евгений Владимирович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-30-2009 (1050012) от 15 октября 2009 года |