Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-39-2008  (4060152)

Тележка транспортная РСМ-142.29

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Миллеровосельмаш" | 346130, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Заводская, 1 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Тележка транспортная РСМ-142.29 |
| Назначение | Тележка транспортная РСМ-142.29 предназначена для перевозки жаток РСМ-081.27 шириной захвата от 5 до 9 м, навешиваемых на комбайны Вектор, Дон-1500Б, ACROS-530, РСМ-181, ЭС-1. Конструкцией предусмотрена перевозка приспособлений для уборки подсолнечника и приспособления для уборки кукурузы с применением дополнительного комплекта переоборудования по отдельным заявкам. |
| Качество работы: |
| Транспортная скорость, км/ч: |  |
| - без жатки | Не более 25 |
| - с жаткой | Не более 20 |
| Грузоподъемность (с жаткой РСМ-081.27) | 1545 |
| Производительность | В агрегате с комбайном обеспечивает безопасное перемещение жатки |
| Условия эксплуатации: |
| Тип изделия | Прицепная, одноосная |
| Тип, состояние дороги | Шоссе общего назначения, внутрихозяйственные гравийные и грунтовые, полевые дороги |
| Агрегатирование | РСМ "ACROS-530" |
| Уклон полотна дороги, % | Не более 12 |
| Твердость грунтовой дороги, МПа, в слое 0-10 см | св. 5,0 |
| Глубина колеи, см | 0-20 |
| Влажность грунтовой дороги, %, в слое 0-10 см | 9,0-13,5 |
| Описание конструкции машины |
| Тележка транспортная РСМ-142.29 предназначена для перевозки жаток РСМ-081.27 шириной захвата от 5 до 9 м, навешиваемых на комбайны Вектор, Дон-1500Б, ACROS-530, РСМ-181, ЭС-1. Для перевозки приспособлений для уборки подсолнечника и кукурузы используется дополнительно комплект для переоборудования. Тележка представляет собой одноосный прицеп. Состоит из рамы, которая опирается на четыре несущих колеса, расположенных попарно по обе стороны от несущей балки и выдвижного кронштейна с габаритными фонарями. На передней части рамы установлены: страховочная цепь, флюгерное опорное колесо (регулируемое по высоте) и кронштейны крепления, на которые устанавливается жатка. Флюгерное колесо имеет два положения – транспортное и рабочее. На кронштейнах могут быть установлены дополнительные элементы для крепления приспособлений для уборки подсолнечника и приспособления для уборки кукурузы. Передние кронштейны передвигаются в зависимости от ширины захвата транспортируемой жатки и фиксируются на соответствующих отверстиях. На переднем конце рамы установлен разъем для подключения электрооборудования тележки к ЭС, а жгут проводки размещен внутри трубы рамы. В электрооборудование тележки входят задние фонари (2 шт.), разъем соединения с ЭС и жгут проводов с соединительными разъемами фонарей и вилкой для подсоединения выносного кронштейна. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры тележки, мм: |  |
| - длина | min 9330 max 10600 |
| - ширина | 2800 |
| - высота | 1200 |
| Габаритные размеры тележки с жаткой РСМ-081.27, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 10210 |
| ширина | 2800 |
| высота | 2750 |
| Дорожный просвет, мм | 270 |
| Масса тележки эксплуатационная, кг | 600 |
| Колея (расстояние между центрами колес), мм | 2385 |
| Коэффициент статической нагрузки шин колес с жаткой РСМ-181.27, Н: |  |
| - левая сторона | 10250 |
| - правая сторона | 11200 |
| Трудоемкость составления агрегата для транспортировки, чел.-ч | 0,20 |
| Удельное давление движителей на почву (с жаткой РСМ-081.27), кПа | 230 |
| Транспортная скорость, км/ч: |  |
| - без жатки | Не более 25 |
| - с жаткой | Не более 20 |
| Напряжение в электросети, В | 24 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Условия испытаний тележки были типичными для зоны МИС. Испытания проводились на полевых дорогах и дорогах общего назначения. Скорость тележки с жаткой РСМ-081.27 составила 20 км/ч (по ТУ до 20 км/ч), среднее расстояние составило 50 км. Пробег под нагрузкой составил 900 км, угол наклона полотна не превышал 12 %, твердость почвы грунтовой дороги составляла св. 5 МПа, глубина колеи – 0-20 см при влажности почвы грунтовой дороги в слое 0-10 см – от 9 до 13,5 %. Энергетическая оценка тележки с жаткой РСМ-081.27 и без жатки проведена на двух скоростных режимах на грунтовой, гравийной и асфальтированной дорогах в агрегате с комбайном РСМ-142 "ACROS-530". Полученные данные свидетельствуют, что с увеличением рабочей скорости агрегата от 15 до 24,5 км/ч возрастают значения расхода топлива (от 8,75 до 16,25 кг/ч), потребляемой мощности (от 13,58 до 44,86 кВт), и мощности, затрачиваемой на перемещение тележки (от 0,57 до 6,83 кВт). При этом мощность двигателя комбайна в указанном выше диапазоне скоростей используется в пределах от 7 до 25 %. |
| Безопасность движения | В агрегате с комбайном или другими ЭС тележка обеспечивает безопасное транспортирование жатки РСМ-081.27 по дорогам общего назначения, так как она оборудована системой световой сигнализации, габаритами по ширине и страховочной цепью. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности тележки РСМ-142.29 Информация о порядке проведения ТО в достаточном объеме представлена в инструкции по эксплуатации тележки. Трудоемкость ЕТО, чел.-ч – 0,08; Оперативная трудоемкость ЕТО, чел.-ч – 0,07; Сезонное ТО выполняется при постановке на хранение. |
| Заключение по результатам испытаний |
| По результатам испытаний можно сделать заключение, что тележка в основном соответствует ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии возделывания и уборки зерновых колосовых культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |

| Испытания проведены | ФГУ "Кубанская МИС" |
| --- | --- |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел | Давыденко Николай Геннадьевич |
| Источник информации | Протокол испытаний № 07-39-2008 (4060152) от 25 ноября 2008 года |