Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

«Кубанская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-41-2010  (1080012)

Культиватор-растениепитатель навесной свекловичный КРНС-5,4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "КОРММАШ" | Ростовская область, п. Орловский. |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Культиватор-растениепитатель навесной свекловичный КРНС-5, 4 |
| Назначение | Предназначен для междурядной обработки и подкормки посевов свеклы, сои и других пропашных культур с междурядьями 45см, кроме зоны горного земледелия. |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 5,9-7,0 |
| Крошение почвы, % |  |
| размер фракций, мм |  |
| от 0 до 50 | 97,4-93,6 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Повреждение культурных растений | 0,4-0,5 |
| Доза внесения минеральных удобрений, кг/га | 46,8-602,3 |
| Глубина заделки удобрений, см | 5,4-6,5 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) | Навесной |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | Механический |
| - настройка рабочих органов | Механическая установка |
| - время подготовки к работе (навеска), ч | 0,08 |
| Агрегатирование | Тракторы МТЗ-80/82 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Культиватор состоит из следующих сборочных единиц: рамы, прицепного устройства, опорных колес со стойками, подкормочного приспособления, рабочих органов и транспортного устройства. Рама культиватора является основной несущей частью конструкции, представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из трубчатого металлического профиля квадратного сечения. На передней части рамы с помощью стремянок крепиться прицепное устройство, на концах рамы с помощью кронштейнов и стремянок устанавливаются стойки с опорными колесами. На верхней части рамы с помощью стремянок устанавливаются туковысевающие аппараты, а на нижней части рамы с помощью стремянок крепятся секции рабочих органов. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Значение показателя |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 1750 |
| ширина | 6340 |
| высота | 1300 |
| - в транспортном |  |
| длина | 7460 |
| ширина | 2350 |
| высота | 1500 |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,4 |
| Глубина обработки, см | 5,9-7,0 |
| Масса машины, кг | 928-1260 (в зависимости от комплектации) |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,8-9,2 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Культиватор-растениепитатель навесной свекловичный КРНС-5,4 испытывался в агрегате с трактором МТЗ-82 на междурядной обработке сахарной свеклы с одновременным внесением минеральных удобрений с междурядье 45 см. Условия проведения испытаний были типичными для зоны Кубанской МИС и удовлетворяли требованиям ТУ и АТТ. Основные показатели качества соответствуют требованиям ТУ. На междурядной обработке сахарной свеклы с одновременным внесением минеральных удобрений с междурядьем 45 см глубина обработки средняя составила 5,9-7,0 см. Крошение почвы по содержанию фракций до 50 мм составило 93,6-97,4%, подрезание сорных растений – 100 %, повреждение культурных растений – 0,4-0,5 %. |
| Производительность | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 3,22 |
|  | - технологического времени | 3,07 |
|  | - сменного времени | 2,44 |
|  | - эксплуатационного времени | 2,35 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 1,9 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечена. Транспортная скорость до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании культиватора КРНС-5,4 проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,15 чел.-ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |
| Заключение по результатам испытаний |
| Культиватор в основном соответствует требованиям ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет широкое применение в хозяйствах АПК. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Журбенко Евгений Владимирович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-41-2010 (1080012) от 22 октября 2010 года |