Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-50-2006 (4020732)

Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3,8В

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| АО "Апшеронский завод "Лессельмаш" | 352690, г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Королева, 122 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3,8В |
| Назначение | Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3,8В предназначена для предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры. Борона осуществляет измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности. |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 10,9-11,9 |
| Крошение почвы, %, |  |
| размер фракций, мм: |  |
| от 0 до 50 | 83,1-85,1 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков, %, длина отрезков, см: |  |
| до 10 | 50,3-51,0 |
| Заделка пожнивных остатков | 65,0-67,0 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 3,04 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепная, гидрофицированная |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Механическая установка |
| - время подготовки к работе (навеска), ч | 0,09 |
| Агрегатирование | С тракторами К-700А, К-701 |
| Потребляемая мощность, кВт | 107,5-146,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,3 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3,8В является полуприцепной машиной с четырехрядным расположением рабочих органов. Рабочими органами являются сферические диски с подшипниковыми узлами, установленными на индивидуальных стойках. Ось с фланцем, на которой крепится болтами диск, вращается на двух подшипниках. Для устранения попадания грязи и пыли в подшипниковый узел, установлен самоподжимной сальник, защищенный снаружи штампованным пыльником и защитной шайбой. Механизм регулировки угла атаки дисков каждого ряда от 0 до 25° при помощи винтового механизма, соединенного тягами с рамой и стойками. В задней части рамы приварены кронштейны для установки тяг подвески барабанов-выравнивателей, представляющих собой сварную конструкцию барабанного типа. Состоят из дисков, на внешнем контуре которых приварены трубы, образующие винтовую линию. Их назначение - крошение комков и выравнивание взрыхленной дисками почвы. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 6840 |
| ширина | 4640 |
| высота | 1680 |
| - в транспортном |  |
| длина | 6835 |
| ширина | 4640 |
| высота | 1930 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,7-3,8 |
| Глубина обработки, см | 6-12 |
| Масса машины, кг | 4300 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,8-8,6 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3,8В работала на дисковом лущении стерни кукурузы (II след) в агрегате с трактором К-700А. Условия работы бороны были типичными для зоны (влажность от 12,3 до 17,3 %, а твердость – от 1,4 до 2,9 МПа). Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворяли требованиям ТУ и АТТ. |
| Производительность | Скорость движения, км/ч |  |
|  | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 3,04 |
|  | - технологического времени | 2,77 |
|  | - сменного времени | 2,19 |
|  | - эксплуатационного времени | 2,19 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 12,00 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечивается не полностью. Транспортная скорость не более 20 км/ч. Габаритные размеры бороны тяжелой модернизированной БДТМ-3,8В не соответствуют ГОСТ 12.2.111-85. Ширина агрегата составила 4,6 м согласно ГОСТ 12.2.111-85 не должна превышать 4,4 м. |
| Техническое обслуживание | при обслуживании бороны БДТМ-3,8В проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО – 0,3 чел.-ч; - сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Испытываемая борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3,8В соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегатируется с тракторами К-700А, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом агротехнические, эксплуатационно-технологические показатели, а также показатели надежности, соответствующие требованиям ТУ. По безопасности и эргономичности бороны было выявлено два несоответствия требованиям ГОСТ 12.2.111-85. Борона в основном соответствует требованиям ТУ, вписывается в принятые в зоне технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет широкое применение в хозяйствах АПК. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Рудаш Роман Константинович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-50-2006 (4020732) от 29 ноября 2006 года |