Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-55-2012 (4020272)

Лущильник дисковый ЛДК-3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО РТП "Петровское" | 356530, Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Лущильник дисковый ЛДК-3,0 |
| Назначение | Предназначен для мелкого рыхления с частичным оборотом пласта стерни и незанятого пара с целью провоцирования всходов сорняков для их последующей запашки и культивации |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 7,0-7,9 |
| Крошение почвы, (размер фракций от 0 до 50 мм), % | 95-95,9 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 0,9-1,3 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Производительность |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |
| - основного времени | 3,05-3,33 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска, (присоединение) на трактор | Прицепной |
| - перевод из рабочего положения в транспортное | Гидрофицированный |
| - трудоемкость составления агрегата, ч | 0,08 |
| Агрегатирование | Трактор МТЗ-1221 |
| Потребляемая мощность агрегата, кВт | 52,10-73,36 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточно высокая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Лущильник состоит из рамы со сницей и опорными колесами, дисковых рабочих органов и гидросистемы. Рама представляет собой сварную конструкцию из металлопрофильных труб квадратного и прямоугольного сечения, к которой в передней части шарнирно присоединены сница с прицепным устройством, а в задней части опорные колеса. На раме с помощью стремянок и болтовых соединений установлены два ряда дисковых рабочих органов с постоянным углом атаки 15º. При этом передний ряд дисков работает "вразвал", а задний ряд "всвал" относительно оси лущильника. Вслед за дисковыми рабочими органами установлен каток. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Значение показателя |
| Габаритные размеры лущильника, мм: |  |
| в положении хранения |  |
| длина | 5430 |
| ширина | 3490 |
| высота | 1390 |
| Габаритные размеры в агрегате с трактором МТЗ-1221, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 10030 |
| ширина | 3490 |
| высота | По трактору |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 10030 |
| ширина | 3490 |
| высота | По трактору |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,0 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки почвы, см | До 8 |
| Масса машины (эксплуатационная), кг | 3370 |
| Дорожный просвет, мм | 260 |
| Минимальный радиус поворота (по крайней наружной точке), м | 5,65 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10,2-11,1 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Лущильник дисковый ЛДК-3,0 испытывался в агрегате с трактором МТЗ-1221 на дисковом лущении стерни подсолнечника 1 и 2 след и кукурузы 1 след. Условия испытаний были типичными для зоны и полностью соответствовали требованиям ТУ. При скорости движения агрегата от 10,2 до 11,1 км/ч с шириной захвата 3 м, глубина обработки составила от 7,0 до 8,2 см. Подрезание растительных остатков 100 %. Измельчение пожнивных остатков подсолнечника на 1 следе по содержанию фракций размером менее 15 см было 52,3 %, на 2 следе – 60 %, а на кукурузе – 63,4 %. Гребнистость составила 0,9-1,3 см. |
| Производительность | При рабочей скорости 10,6 км/ч и рабочей ширине захвата 3 м производительность на дисковом лущении стерни подсолнечника (2 след) за час основного времени составила 3,18 га, а за час сменного времени составила – 2,43 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 5,9 кг/га. При рабочей скорости 11,1 км/ч и рабочей ширине 3 м производительность на дисковом лущении стерни подсолнечника (1-й след) за час основного времени составила 3,33 га, за час сменного времени – 2,61 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 6,5 кг/га. При рабочей скорости 10,2 км/ч и ширине захвата 3 м производительность на дисковом лущении стерни кукурузы (1-й след) за час основного времени – 3,05 га, сменного времени – 2,36 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 6,8 кг/га. |
| Безопасность движения | При проведении оценки безопасности конструкции лущильника ЛДК-3,0 установлено, что конструкция полностью соответствует ГОСТ Р 53489-2009. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании лущильника ЛДК-3,0 проводится ежесменное техническое обслуживание ЕТО – 0,12 чел./ч, сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Лущильник дисковый ЛДК-3,0 удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-1221, обеспечивая надежное выполнение технологического процесса с показателями качества полностью соответствующими требованиям ТУ. Лущильник вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции и найдет применение в зоне МИС. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Кубанская МИС" |
|  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Белименко Людмила Ивановна |
| Источник информации: | Протокол № 07-55-2012 (4020272) от 16 ноября 2012 года |