Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-56-2010  (4050032)

Культиватор полуприцепной комбинированный КПК-8Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Апшеронский завод "ЛЕССЕЛЬМАШ" | 352690, г. Апшеронск, ул. Королева, 122 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Культиватор полуприцепной комбинированный КПК-8Б |
| Назначение | Предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами. |
| Качество работы: |
| глубина обработки, средняя, см | 14,4-14,5 |
| Крошение почвы, %, |  |
| размер фракций, мм: |  |
| до 50 | 78,8 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 1,2-1,9 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 5,90-8,32 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепной, гидрофицированный |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Механическая |
| - время подготовки к работе (навеска), ч | 0,20 |
| Агрегатирование | Тракторы класса 2-3, Т-150К, |
| Потребляемая мощность, кВт | 71,65-103,9 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,20 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Культиватор полуприцепной комбинированный КПК-8Б представляет собой сварную конструкцию из брусьев квадратного сечения и состоит из трех частей (центральной и шарнирно соединенных с ней двух боковых). На культиваторе установлены рабочее органы вслед за ними установлены катки. Также на культиваторе установлена гидравлическая система для управления транспортными колесами и для складывания боковых рам в транспортное положение и перевода их в рабочее положение. Комплектация культиватора производится по заявке заказчика |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины без приспособлений, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 4600 |
| ширина | 7900 |
| высота | 1380 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 4600 |
| ширина | 4200 |
| высота | 2600 |
| Рабочая ширина захвата, м | 8,0 |
| Глубина обработки, см | 12,2-14,5 |
| Масса машины, кг | 2550 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,4-10,4 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Культиватор КПК-8Б в агрегате с тракторами Т-150К испытывался на предпосевной культивации после пахоты. Условия испытаний были типичными для зоны МИС, характеризовались следующими показателями: глубина обработки составила 12,2-14,5 см (по ТУ-5-15 см), крошение почвы по содержанию фракций размером 25 мм 85,7% (по ТУ-70-80%), гребнистость поверхности почвы составила 1,2-1,9 см (по ТУ- не более 4 см), вынос влажного слоя на поверхность не отмечена, что соответствует требованиям НД. Культиватор КПК-8Б обеспечивает надежное выполнение технологического процесса, коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,00. |
| Производительность | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 5,90-8,32 |
|  | - технологического времени | 5,53-7,80 |
|  | - сменного времени | 4,41-6,18 |
|  | - эксплуатационного времени | 4,24-5,95 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 4,2-4,9 |
|  | Рабочая скорость движения, км/ч | 7,4-10,4 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам обеспечивается полностью. Транспортная скорость – до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ТО культиватора заключается в ежесменном ТО: - трудоемкость – 0,20 чел.-ч и сезонном ТО, которое производится при постановке на хранение. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Культиватор полуприцепной комбинированный КПК-8Б соответствует своему назначению удовлетворительно агрегатируется с трактором Т-150К, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивает эксплуатационно-технологические и агротехнические показатели качества соответствующие ТУ. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Журбенко Евгений Владимирович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-56-2010 (4050032) от 25 ноября 2010 года |