Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-57-2010  (4040072)

Измельчитель сидератов ИС-3,0

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Белагромаш Сервис" | 308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, 2 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Измельчитель сидератов ИС-3,0 |
| Назначение | Измельчитель сидератов ИС-3,0 предназначен для измельчения зеленых сидеральных культур, молодых побегов кустарников, толстостебельных культур на высоком срезе, а также стерни злаковых культур, стоящих на корню с равномерным распределением по почве. |
| Качество работы: |
| Высота среза: |  |
| - средняя, мм | 38-42 |
| Полнота измельчения стеблей, % |  |
| по длине резки, мм: |  |
| - до 100 | 56,1-86,2 |
| - св. 100 | 13,8-43,8 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) | Навесная |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Механическая |
| - время подготовки к работе (агрегат) | 0,30 |
| Агрегатирование | МТЗ-1221 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Измельчитель сидератов представляет собой машину рамной конструкции, на которой крепятся навесное устройство, механизм опорных колес, измельчающий барабан, механизм привода и механизм регулировки высоты среза. Механизм привода предназначен для передачи крутящего момента от ВОМ трактора к измельчающему барабану через конический редуктор, карданные и клиноременные передачи. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Значение показателя |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 2630 |
| ширина | 3750 |
| высота | 1130 |
| - в транспортном |  |
| длина | 2285 |
| ширина | 3750 |
| высота | 1130 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,0 |
| Средняя высота среза, мм | 38-42 |
| Масса машины (эксплуатационная), кг | 1348 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,1-9,5 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытания измельчителя сидератов проведены на трех фонах: измельчении разнотравья, измельчении стерни подсолнечника и стерни кукурузы в оптимальные агросроки. Условия испытаний были типичными для зоны. Показатели качества на всех фонах соответствуют требования ТУ. - высота среза составила от 11 до 38 мм - полнота измельчения по содержанию частиц до 100 мм составила от 64,2 до 86,2 % |
| Производительность | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 2,13-2,85 |
|  | - технологического времени | 2,03-2,73 |
|  | - сменного времени | 1,65-2,23 |
|  | - эксплуатационного времени | 1,64-2,21 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 7,0 |
| Безопасность движения | Транспортирование машины по дорогам общей сети в агрегате с МТЗ-1221 не безопасно, так как отсутствуют обозначения габаритов по ширине |
| Техническое обслуживание | При обслуживании агрегата проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,18 - сезонное ТО при постановке на хранение |
| Заключение по результатам испытаний |
| Измельчитель сидератов ИС-3,0 вписывается в применяемые в зоне технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС, после устранения отмеченных недостатков. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела: | Белименко Людмила Ивановна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-57-2010 (4040072) от 26 ноября 2010 года |