Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-64-2012 (4020242)

Борона дисковая тяжелая БД-9,3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО РТП "Петровское" | 356530, Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 8 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Борона дисковая тяжелая БД-9,3 |
| Назначение | Предназначена для разделки глыб после вспашки, поверхностной обработки уплотненных почв, уничтожения сорняков и измельчения растительных остатков после уборки крупностебельных и пропашных культур, рыхления и подготовки почв под посев, а также для ухода за лугами и пастбищами и основной обработки почвы в почвозащитных и энергосберегающих технологиях. |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 10,3-10,4 |
| Крошение почвы, |  |
| (размер фракций от 0 до 50 мм), % | 85,0-85,3 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 1,1-1,5 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Производительность |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |
| - основного времени | 7,78-11,74 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска, (присоединение) на трактор | Прицепная |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | Гидрофицированная |
| - трудоемкость составления агрегата, чел.-ч | 0,1 |
| Агрегатирование | Трактор АТМ-7360 и Беларус 3522 |
| Потребляемая мощность агрегата (трактор Беларус 3522+КРГ-12), кВт | 101,57-147,78 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,23 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточно высокая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Борона дисковая является рамной конструкцией на ходовых колесах, агрегатируемая с трактором с помощью прицепа. К раме с правым и левым крыльями, шарнирно соединенными с центральной секцией рамы, подвешены батареи дисков, образующие две линии переднюю и заднюю. Диски переднего ряда работают относительно оси бороны – "вразвал", диски задней линии – "всвал". Для каждой батареи имеется устройство для изменения установки угла атаки дисков от 9 до 21 градуса с интервалом в 3 градуса. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Значение показателя |
| Габаритные размеры бороны, мм: |  |
| в положении хранения |  |
| длина | 7700 |
| ширина | 9300 |
| высота | 2100 |
| Габаритные размеры бороны в агрегате с трактором АТМ 7360, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 13850 |
| ширина | 9300 |
| высота | По трактору |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 13850 |
| ширина | 6100 |
| высота | 4140 |
| Рабочая ширина захвата, м | 9,3 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки почвы, см | До 20 |
| Масса машины (эксплуатационная), кг | 9800 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Минимальный радиус поворота (по крайней наружной точке), м | 8,0 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,1-9,2 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Борона дисковая БД-9,3 испытывалась в агрегате с тракторами АТМ-7360 и Беларус 3522 на дисковом лущении стерни озимой пшеницы (1-й и 2-й след). Условия испытаний были типичными для зоны и отличались от нормативных только повышенной твердостью почвы. При рабочей скорости движения агрегат от 8,5 до 12,8 км/ч с шириной захвата 9,1-9,2 м, глубина обработки составила 10,3-18,4 см. Подрезание растительных остатков составило 100 %. Крошение почвы по содержанию фракций размером от 0 до 50 мм составило 85,1-89,9 %, гребнистость поверхности почвы составила 1,3-3,2 см. Заделка пожнивных остатков 54,6-95,3 %. |
| Производительность | При рабочей скорости 11 км/ч и рабочей ширине захвата 9,1 м в агрегате с трактором АТМ 7360 производительность за час основного времени составила 9,97 га, сменного времени – 7,41 га, удельный расход топлива за время сменной работы составил 6,0 кг/га (на дисковом лущении стерни озимой пшеницы, 1-й след). При рабочей скорости 12,3 км/ч и рабочей ширине захвата 9,2 м производительность за час основного времени составила 11,29 га, сменного времени – 8,48 га, а удельный расход топлива за время сменной работы составил 5,9 кг/га (на дисковом лущении стерни озимой пшеницы 2-й след). При рабочей скорости 12,8 км/ч и рабочей ширине захвата 9,15 м в агрегате с трактором Беларус 3522 производительность за час основного времени составила 11,74 га, сменного – 8,59 га, удельный расход топлива за время сменной работы составил 6,0 кг/га (на 1 следе дискового лущения стерни озимой пшеницы). При рабочей скорости 8,5 км/ч и ширине захвата 9,2 м производительность за час основного времени составила 7,78 га, сменного времени – 5,74 га, удельный расход топлива за время сменной работы составил 7,8 кг/га (на 2-м следе дискового лущения стерни озимой пшеницы). |
| Безопасность движения | При проведении оценки безопасности конструкции бороны БД-9,3 установлено, что конструкция полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 |
| Техническое обслуживание | При обслуживании бороны БД-9,3 проводилось ежесменное техническое обслуживание ЕТО – 0,23 чел./ч; сезонное ТО проводится при постановке на хранение. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Борона дисковая БД-9,3 удовлетворительно агрегатируется с тракторами АТМ-7360 и Беларус 3522, обеспечивая надежное выполнение технологического процесса с показателями качества в основном соответствующими требованиям ТУ. Борона БД-9,3 полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009, вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и найдет применение в зоне МИС. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Кубанская МИС", |
|  | 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Белименко Людмила Ивановна |
| Источник информации: | Протокол № 07-64-2012 (4020242) от 21 ноября 2012 года |