Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-76-2010  (1010131)

Трактор гусеничный общего назначения ХТЗ-181

с двигателем ЯМЗ-238КМ2-3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО " Торговый Дом "ХТЗ " | 352330, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, ул. Заполотняная, 21 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Трактор ХТЗ-181 |
| Назначение | Гусеничный трактор ХТЗ-181 относится к сельскохозяйственным тракторам общего назначения тягового класса 4. Трактор ХТЗ-181 предназначен для выполнения работ с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными машинами и орудиями на пахоте средних и тяжелых почв, сплошной культивации, предпосевной обработке почвы, ранневесеннем закрытии влаги, лущении, дисковании, посеве, уборке зерновых культур, снегозадержании и перевозке грузов. |
| Условия эксплуатации: |
| - способ агрегатирования | Трактор ХТЗ-181 агрегатируется с прицепными, полунавесными, навесными, полуприцепными с.-х. машинами |
| - количество обслуживающего персонала | 1 |
| Агрегатирование | Трактор ХТЗ-181 удовлетворительно агрегатируется с культиватором тяжелым КТС-6, культиватором 2КПС-4, а также с плугом ПЛН-6-35. |
| Эксплуатационная надежность с агрегатируемой машиной | Удовлетворительная, коэффициент готовности 0,97 |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции трактора |
| Остовом трактора служит нивелирная клепаная рама с поперечными литыми брусьями. На передней части рамы установлен V-образный новый четырехтактный восьмицилиндровый дизельный двигатель ЯМЗ-238КМ2-3 жидкостного охлаждения. Запуск двигателя осуществляется электростартером. За двигателем расположен механизм силовой передачи трактора: муфта главного сцепления, коробка передач с коробкой приводов, смонтированные в отдельных корпусах и образующие с двигателем единый блок, прикрепленный к раме на резинометаллических амортизаторах. Подвеска трактора соединяет раму с гусеничными движителями и обеспечивает плавность хода. Каждая гусеница представляет собой замкнутую цепь, охватывающую ведущие и направляющие колеса трактора. В коробке приводов находятся приводы насосов гидравлических систем: коробки передач и навесного устройства, а также привод независимого вала отбора мощности. Планетарные редукторы конечных передач вместе с задним мостом образуют единый блок, жестко прикрепленный к раме трактора. Спереди на раме установлен водяной и масляный радиаторы системы охлаждения и смазки двигателя и масляный радиатор гидравлической системы трансмиссии. Кабина трактора – цельнометаллическая, двухместная с термо- и шумоизоляцией, оборудованная пневматическими стеклоочистителями переднего стекла, ручным стеклоочистителем заднего стекла, аптечкой, местом для установки радиоприемника и антенны, солнцезащитными козырьками, зеркалами заднего вида, ковриком, подрессоренным сиденьем для тракториста по ГОСТ 20062. В кабине размещены: рулевая колонка, педали с рычагами управления трактором, валом отбора мощности, автосцепкой и силовым цилиндром навесной системы. Сзади кабины, на продольных усилителях пола кабины установлен топливный бак. Для выполнения работ в темное время суток на тракторе установлены фары: две передние для освещения пути движения и четыре задних – для освещения рабочей зоны или прицепных машин и орудий. К корпусу заднего моста прикреплены редуктор вала отбора мощности с независимым приводом от двигателя через карданную передачу. Включение привода и управление гидроподжимной муфтой редуктора ВОМ осуществляется рычагами с рабочего места тракториста. Навесное устройство – рычажное, с гидравлическим управлением, установлено на задней части рамы. Гидравлическая система навесного устройства раздельно-агрегатная. Для работы с прицепными гидрофицированными машинами и орудиями трактор оборудован прицепной и упряжной скобами, а для работы с прицепными – используется тягово-сцепное устройство. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Значение показателя |
| Марка | ХТЗ-181 |
| Тип (колесная формула) | Гусеничный |
| Тяговый класс (по номинальному тяговому усилию), т (кН) | 4 (46) |
| Модель и тип двигателя | ЯМЗ-238КМ2-3 - дизельный, восьмицилиндровый, четырехтактный, V-образный, жидкостного охлаждения |
| Эксплуатационная мощность двигателя (при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя 2100 об/мин), кВт | 132,4 |
| Габаритные размеры трактора, мм: |  |
| - длина с навесной системой в транспортном положении | 5500 |
| - ширина | 1920 |
| - высота по выхлопной трубе | 3008 |
| Колея, мм | 1440 |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Эксплуатационная масса трактора | 9470 |
| База трактора, мм | 2320 |
| Число передач: |  |
| - переднего хода | 9 |
| - заднего хода | 3 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: |  |
| - переднего хода | 4,26-1531 |
| -заднего хода | 5,74-7,93 |
| Заправочные емкости, л: |  |
| - топливный бак | 430 |
| - система охлаждения: вода "Тосол А-40" | 41 45 |
| - картер двигателя | 31,3 |
| - трансмиссия | 32,8 |
| - гидронавесная система | 42,3 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Условия испытаний были типичными для зоны Кубанской МИС и соответствовали требованиям ТУ и АТТ. Сельскохозяйственные машины с трактором ХТЗ-181 на отвальной вспашке стерни озимой пшеницы в агрегате с плугом ПЛН-6-35 и на культивации пахоты после озимой пшеницы в агрегате с культиватором 2КПС-4 надежно выполняли технологический процесс с удовлетворительными эксплуатационно-техноло-гическими и агротехническими показателями качества работы. |
| Производительность | На отвальной вспашке стерни озимой пшеницы в агрегате с плугом ПЛН-6-35; - культивации пахоты после озимой пшеницы в агрегате с культиватором 2КПС-4. |
|  | Скорость движения, км/ч | 7,1 |
|  | Производительность за час, га: |  |
|  | - основного времени | 1,59-5,82 |
|  | - технологического времени | 1,50-5,57 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 2,9-22,6 |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности трактора и агрегатируемых с ним машин. В систему обслуживания трактора ХТЗ-181 входят следующие основные виды ТО: - ЕТО (трудоемкость ЕТО, чел.-ч – 0,37); - ТО-1 – периодичность – 125 мч; - ТО-2 – -"- – 500 мч; - ТО-3 – -"- – 1000 мч. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Трактор гусеничный общего назначения ХТЗ-181 с двигателем ЯМЗ-238КМ2-3 соответствует своему назначению. По результатам испытаний в целом представленный образец трактора ХТЗ-181 с двигателем ЯМЗ 238КМ2-3 удовлетворительно выполняет технологический процесс с показателями качества, в основном соответствующими АТТ, имеет отдельные несоответствия ТУ, устранение которых не требует внесения существенных изменений в конструкцию. Трактор вписывается в применяемые в зоне технологии возделывания с.-х. культур и найдет свое применение в хозяйствах АПК зоны МИС. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Захаров Максим Александрович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-76-2010 (1010131) от 13 декабря 2010 года |