Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07-81-2009  (4020632)

Борона дисковая полунавесная LEMKEN TERRION "Рубин"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Агротехмаш" | 392010, Россия, г. Тамбов, пр. Монтажников, 8 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Борона дисковая полунавесная LEMKEN TERRION "Рубин" |
| Назначение | Предназначена для обработки залежных земель, покрытых густой растительностью, пласта многолетних трав, полей после уборки зерновых и высокостебельных культур, полеглых хлебов, а также для заделки в почву высокостебельных сидератов. |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 7,1-10,2 |
| Крошение почвы, % |  |
| размер фракций, мм |  |
| от 0 до 50 | 100 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков, %, |  |
| длина отрезков, см |  |
| до 10 | 7,4-40,5 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 50,2-74,7 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Полуприцепной гидрофицированный |
| - перевод из рабочего в транспортное положение | Гидравлический |
| - время подготовки к работе (навеска), ч | 0,07 |
| Агрегатирование | Тракторы АТМ 4200, Fendt 930, К-701 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,20 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Борона дисковая полунавесная LEMKEN TERRION "Рубин" представляет собой рабочую секцию Рубин 9-600 UA с шириной захвата 6,0 м. Основной несущей конструкцией машины является двухбалочная рама, выполненная из профиля прямоугольного сечения, к которой крепятся прицепное устройство, два ряда тяжелых вырезных полусферических дисков, два ряда секций соломенных штригелей, установленных между рядами дисков и параллельно сдвоенных трубчато-ребристых и планчато-ребристых катков. Каждый диск установлен на подшипниковом узле, надежно закрепленном на индивидуальной стойке. В конструкции подшипниковых узлов применены радиально-упорные шарикоподшипники, исключающие необходимость смазки в процессе эксплуатации. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Значение показателя |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 7500 |
| ширина | 6500 |
| высота | 2060 |
| - в транспортном |  |
| длина | 7500 |
| ширина | 3000 |
| высота | 4000 |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,69-6,0 |
| Глубина обработки, см | 7,1-10,2 |
| Масса машины (эксплуатационная), кг | 5820 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,2-10,4 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Борона дисковая полунавесная LEMKEN TERRION "Рубин" испытывалась на дисковом лущении стерни кукурузы (1-й след, 3-й след) в агрегате с тракторами АТМ 4200, Fendt 930, К-701. Условия испытаний были типичными для зоны по влажности и твердости почвы. Показатели качества выполнения технологического процесса соответствовали требованиям ТУ и АТТ. При глубине обработки от 7,1 до 13,1 см качество крошения почвы по содержанию фракций размером до 50 мм на всех фонах составляло от 81,3 до 94 %, подрезание сорных растений составило 100 %, показатель заделки пожнивных остатков составлял от 50,2 до 74,7 %. Гребнистость поверхности почвы составляла от 0,9 до 2,1 см. Забивание и залипание рабочих органов не отмечено. |
| Производительность | Производительность за 1 час, га: |  |
|  | - основного времени | 4,11-6,22 |
|  | - технологического времени | 3,83-5,99 |
|  | - сменного времени | 3,11-4,95 |
|  | - эксплуатационного времени | 3,09-4,91 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 4,7-6,9 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата по дорогам общей сети обеспечивается полностью. Транспортная скорость не более 30 км/ч. |
| Техническое обслуживание | При обслуживании бороны LEMKEN TERRION "Рубин" проводится ежесменное техническое обслуживание: - трудоемкость ЕТО - 0,25 чел.-ч - сезонное ТО проводится при постановке на хранение |
| Заключение по результатам испытаний |
| Испытываемая борона дисковая полунавесная LEMKEN TERRION "Рубин" соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегатируется с тракторами АТМ 4200, Fend 930, К-701, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом эксплуатационно-технологические, агротехнические показатели качества. а также показатели надежности, соответствующие требованиям ТУ. Борона вписывается в принятые в зоне технологии возделывания сельскохозяйственных культур и найдет широкое применение в хозяйствах АПК. |
| Испытания проведены: | ФГУ "Кубанская МИС" |
|  | Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провела: | Косценская Надежда Васильевна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-81-2009 (4020632) от 02 декабря 2009 года |