МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-05-07 (1020163)

Комплект стойлового оборудования

для беспривязного содержания коров

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Белгородский завод доильных машин» | 309206, Белгородская обл., Корочанский район, с.Алексеевка, ул. Мирошникова, д.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Комплект стойлового оборудования для беспривязного содержания коров |
| Назначение | Комплект предназначен для беспривязного содержания групп коров, обеспечения их боксами для отдыха, питьевой водой, местом для кормления и чесания, индивидуальной и групповой фиксацией в зоне кормления, ограждениями и скотопрогонами к доильному залу и выгульным площадкам. |
| Качество работы: |
| Удобство отдыха | Удобно |
| Удобство передвижения | Удобно |
| Условия эксплуатации: |  |
| Микроклимат помещения: температура, оС | 10,4 |
| влажность, % | 79 |
| Трудоемкость ТО, чел.ч. | 0,003 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Комплект оборудования состоит из следующих основных частей: ограждения боксового, ограждения кормового стола без фиксации, ограждения кормового стол с фиксацией, ограждения комбикормов, ограждения групп коров и стокопрогонов, приспособления для чесания коров. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип оборудования | Стационарное, беспривязное |
| Шаг расположения стоек боксов и комбибоксов, м | 1,2 |
| Шаг расположения стоек ограждения кормового стола, м | 3,25 |
| Количество стокомест одной секции ограждения кормового стола с фиксацией, шт. | 5 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Удобство отдыха – удобно. Удобство передвижения – удобно. |
| Безопасность работы: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание | Содержится достаточно сведений по эксплуатации. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Комплект стойлового оборудования для беспривязного содержания коров поставить на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московской области |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-05-07 (1020163) от 28 февраля 2007 года. |