МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-06-07 (1020173)

Комплект стойлового оборудования

для привязного содержания коров ОСК-25

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Белгородский завод доильных машин» | 309206, Белгородская обл., Корочанский район, с.Алексеевка, ул. Мирошникова, д.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Комплект стойлового оборудования для привязного содержания коров ОСК-25 |
| Назначение | Оборудование предназначено для привязи, а также групповой и индивидуальной отвязи коров при стойловом их содержании, крепление вакуумпровода и обеспечения питьевой водой для поения коров. |
| Качество работы: |
| Удобство поения и доения | Удобно |
| Удобство отдыха животных лежа | Удобно |
| Возможность группового или индивидуального отвязывания | Возможно |
| Условия эксплуатации: |  |
| Микроклимат помещения: температура, оС | 10,2 |
| влажность, % | 81 |
| Трудоемкость ТО, чел.ч. | 0,003 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Оборудование состоит из передних ограничителей, боковых ограничителей, кронштейнов для крепления вакуумпровода, поилок, водопровода. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип оборудования | Стационарное, привязное |
| Количество скотомест, шт. | 25 |
| Количество поилок, шт. | 13 |
| Габаритные размеры одного скотоместа, мм |  |
| высота | 1650 |
| ширина | 1200 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Удобство поения и доения – удобно, Удобство отдыха животных лежа – удобно. Возможность группового или индивидуального отвязывания – возможно. |
| Безопасность работы: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание | Содержится достаточно сведений по эксплуатации. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Комплект стойлового оборудования для привязного содержания коров ОСК-25 поставить на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московской области |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-06-07 (1020173) от 28 февраля 2007 года. |