МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-07-07 (4030021)

Прицепа тракторного 2ПТСЕ-4,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Егорьевская сельхозтехника» | 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1а |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Прицеп тракторный 2ПТСЕ-4,5 |
| Назначение | Прицеп предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов и их самовыгрузки |
| Качество работы: |
| Полнота разгрузки, % | 100 |
| Потери груза, % | 0 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Температура окружающего воздуха, оС | От -20 до +10 |
| Относительная влажность воздуха, % | От 60 до 74 |
| Привод | От гидросистемы трактора |
| Трудоемкость ТО, чел.ч. | 0,002 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Прицеп состоит из шасси, платформы и надставных бортов. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Прицепной |
| Грузоподъемность, кг | 4900 |
| Угол опрокидывания платформы, град. |  |
| назад | 50 |
| на сторону | 45 |
| Масса, кг | 1760 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Полнота разгрузки, % - 100 Потери груза, % - 0 |
| Привод: | От гидросистемы трактора |
| Безопасность работы: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание | Содержится достаточно сведений по эксплуатации. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Прицеп тракторный 2ПТСЕ-4,5 поставить на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московской области |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-07-07 (4030021) от 30 марта 2007 года. |