МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-10-09 (4020163)

Резервуар-охладитель молока закрытого типа на 7000 литров

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «НовАгротехМолоко» | 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Резервуар-охладитель молока закрытого типа на 7000 литров |
| Назначение | Резервуар охладитель молока закрытого типа на 7000 литров предназначена для сбора, охлаждения и хранения молока на животноводческих фермах крупного рогатого скота. |
| Качество работы: |
| Время охлаждения молока с 35оС до 4оС при заполнении резервуара на 50% номинальной вместимости, ч | 3,0 |
| Минимальная температура охлаждения молока, оС | 3,7 |
| Повышение температуры охлажденного молока за 12 ч, оС | 1,0 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Микроклимат помещения: |  |
| -температура, оС | От 8 до 26 |
| -влажность, % | От 66 до 85 |
| Характеристика молока поступающего на обработку: |  |
| -количество молока поступающего на обработку, л | До 5370 |
| -температура, оС | От 26 до 28 |
| -содержание жира, % | От 3,9 до 4,3 |
| -кислотность, оТ | 17 |
| -чистота, группа | I |
| -бактериальная обсемененность, тыс.шт/мл | От 210000 до 230000 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Резервуар-охладитель молока закрытого типа на 7000 литров цилиндрической формы изготовлен из нержавеющей стали и состоит из емкости, холодильного агрегата, мешалки молока, автомата промывки, заливной горловины с крышкой сливного крана и блока управления электрооборудованием. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип | Стационарный, закрытый |
| Вместимость номинальная, л | 7000 |
| Минимальная температура охлаждения молока, оС | 3,7 |
| Время охлаждения молока с 35оС до 4оС при заполнении резервуара на 50% от номинальной вместимости, ч | 3 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 4100 |
| ширина | 1900 |
| высота | 2450 |

| Общая масса, кг | 1220 |
| --- | --- |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы: | Минимальная температура молока - 3,7оС |
|  | Время охлаждения при 50% заполнении резервуара – 3 часа |
| Привод: | Трехфазная электрическая сеть напряжением 220/380 В и частотой тока 50 Гц |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Проводить удобно и безопасно. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Резервуар-охладитель молока закрытого типа на 7000 литров поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Н.М. Христинин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-10-09 (4020163) от 27 апреля 2009 года. |