МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-11-08 (4020083)

Резервуар первичной обработки и хранения молока

(эллипсной формы) «ИЖ-Лайн – 10000Э»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ИЖ-Лайн» | 426057, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.Вадима Сивкова, 120, офис 3 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Резервуара первичной обработки и хранения молока (эллипсной формы) «ИЖ-Лайн – 10000Э» |
| Назначение | Резервуар первичной обработки и хранения молока (эллипсной формы) «ИЖ-Лайн – 10000Э»предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока на животноводческих фермах крупного рогатого скота. |
| Качество работы: |
| время охлаждения молока от +35 до +4оС при 50% заполнении емкости, ч | 2,9 |
| температура молока при хранении поддерживаемая автоматически, оС | От 3,7 до 4,5 |
| производительность за 1 час основного времени, т | 1,68 |
| Условия эксплуатации: |  |
| привод | Трехфазная электрическая сеть напряжением 380В с частотой переменного тока 50Гц |
| температура окружающей среды, оС | От 16 до 35 |
| относительная влажность, % | До 85 |
| трудоемкость ТО, чел.ч/ч | 0,0019 |
| эксплуатационная надежность | Хорошая |
| удобство управления | Удобно |
| безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Резервуар первичной обработки и хранения молока (эллипсной формы) «ИЖ-Лайн – 10000Э» изготовлен из нержавеющей стали и состоит из емкости, холодильных агрегатов, мешалок молока, автомата промывки, сливного крана и блока управления электрооборудованием. Контроль наличия молока в резервуаре осуществляется с помощью отградуированной линейки и электронным датчиком. Технологический процесс работы резервуара включает в себя следующие операции: заполнение молочной емкости молоком, охлаждение молока с перемешиванием до +4оС, хранение молока, опорожнение молочной емкости и автоматическая промывка молочной емкости.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Номинальная вместимость, л | 10000 |
| Время охлаждения молока от +35 до +4оС при 50% заполнении емкости, ч | 2,9 |
| Температура молока при хранении поддерживаемая автоматически, оС | 4±1 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 3930 |
| ширина | 2435 |
| высота | 2730 |
| Масса, кг | 1300 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы: | Резервуар первичной обработки и хранения молока обеспечивает устойчивый технологический процесс работы по сбору, охлаждению и хранению молока с температурой 4±1оС |
| Производительность: | Производительность за 1 час основного времени составила – 1,96 т. Удельный расход электроэнергии при этом составил–16 кВт/т |
| Безопасность выполнения работ: | Безопасность выполнения работ обеспечена |
| Техническое обслуживание: | ЕТО – не предусмотрено. ТО1 – 0,07 ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно информации для правильного обслуживания машины. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Резервуар первичной обработки и хранения молока (эллипсной формы) «ИЖ-Лайн – 10000Э» соответствует ТУ и НД. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область. |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-11-08 (4020083) от 10 июля 2008 года. |