Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-16-03 (4060073)

лампы инфракрасные ИКЗК-250

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ВИЭСХ г. Москва | 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр., д.2 т. 171-19-20 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| лампы инфракрасные ИКЗК-250 |
| Назначение | Инфракрасные электролампы ИКЗК-250 (обозначение по паспорту ИКЗК 230-240-250) на повышенное напряжение электросети с цоколем Е 27 предназначены для местного обогрева молодняка с-х животных и птицы во всех существующих установках обогрева. |
| Качество работы : |
| Превышение температуры на поверхности в зоне обогрева диаметром 1м при высоте подвеса лампы 60см , 0С | до 14 |
| Производительность | показатель не определяется для данного типа технических средств |
| Условия эксплуатации: |
| Вид работы | обогрев молодняка животных на фермах круглосуточно |
| Мощность, потребляемая от сети, Вт | от 240 до 265 |
| Трудоемкость ежемесячного ТО | Не требуется |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции лампы |
| --- |
| Инфракрасные электролампы ИКЗК-250 (обозначение по паспорту ИКЗК 230-240-250) далее - лампы – являются комплектующими изделиями для установок обогрева молодняка животных типа ИКУФ, «Луч» и других. Цифры 230-240 указывают рабочее напряжение. Последняя цифра 250 указывает номинальную мощность лампы, Вт. Лампы предназначены для местного обогрева молодняка с.х. животных (поросят, телят, ягнят, цыплят, кроликов и др.). Новые ИКЗК-250 лампы разработаны взамен серийных ламп ИКЗК 215-225-250. Расчетное повышенное напряжение опытных ламп 230 В принято для обеспечения расчетного срока службы 6000 часов при отклонении напряжения сельских электросетей до ±15%. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| -высота | 170 |
| - диаметр | 130 |
| Напряжение расчетное, В | 230 |
| Мощность, Вт | от 240 до 265 |
| Масса, кг | 0,140 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Превышение температуры в зоне обогрева достигает 140С |
| Безопасность | Соответствует требованиям НД |
| Техническое обслуживание | Не требуется |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Лампы инфракрасные ИКЗК 250 соответствуют требованиям ТУ и НД. Поставить на производство лампы инфракрасные ИКЗК-250. |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184,Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Долгалев Г.Ф. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-16-03 (4060073) от 26 ноября 2003года |