МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-24-09 (4010093)

Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix» 1250

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ГЕА ВестфалияСёрдж» | 105094, г. Москва, Семеновский вал, д.6, стр.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix» 1250 |
| Назначение | Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix» 1250 предназначен для приготовления и раздачи кормовых смесей из различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеплоды, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые добавки). |
| Качество работы: |
| Производительность при раздаче корма , т/ч | 34,5 |
| Качество смешивания, % | 91,3 |
| Неравномерность раздачи корма, % | 11,2 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Микроклимат помещения: |  |
| -температура, оС | От 14 до 33 |
| -влажность, % | От 46 до 88 |
| Привод | От ВОМ трактора |
| Удельная трудоемкость ТО, чел.ч/ч | 0,012 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix» 1250 состоит из несущей рамы со смесительной камерой, поперечного транспортера, ходовой части, прицепного устройства, взвешивающего устройства с дисплеем. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Полуприцепной |
| Агрегатирование | С тракторами класса 1,4-2,0 |
| Производительность при раздаче корма в час, т | 34,5 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 5690 |
| ширина | 2570 |
| высота | 2820 |
| Масса, кг | 4350 |
| Объем смесительного бункера, м3 | 12 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел | 1 тракторист |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы: | Производительность, т/ч – 34,5 |
|  | Качество смешивания, % - 91,3 |
|  | Неравномерность раздачи корма, % - 11,2 |
| Привод: | От ВОМ трактора тягового класса 1,4-2,0 |
| Безопасность работы: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Проводить удобно и безопасно |
| Заключение по результатам испытаний |
| Кормосмеситель-кормораздатчик «Verti-Mix» 1250 поставить на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Христинин Н.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-24-09 (4010093) от 14 июля 2009 года. |