МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-32-09 (4010183)

Смеситель-кормораздатчик «НАТ СК-870»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «НАТ АгроТех-Сервис» | 119590, г. Москва, ул.Улофа Пальме, д.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Смеситель-кормораздатчик «НАТ СК-870» |
| Назначение | Смеситель-кормораздатчик «НАТ СК-870» предназначен для приготовления и раздачи кормовых смесей из различных компонентов (кормов) с применением электронной системы взвешивания этих компонентов. |
| Качество работы: |
| Норма раздачи корма, кг/пог.м. | От 5 до 100 |
| Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % | Не более 15 |
| Качество смешивания корма, % | Не менее 90 |
| Время приготовления кормосмеси, мин | 15 |
| Степень измельчения корма, % | От 10 до 30 |
| Потери, % | Не более 1 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Ширина кормового прохода, мм | Не менее 1440 |
| Ширина дверного проема, мм | Не менее 2500 |
| Высота проездов и дверных проемов, мм | Не менее 3000 |
| Характеристика раздаваемого корма | кормосмесь |
| Привод | От ВОМ трактора |
| Удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.ч/ч | 0,012 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Смеситель состоит из рамы со смесительной камерой, ходовой части, силового агрегата, взвешивающего устройства с дисплеем. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Полуприцепной |
| Агрегатируется | С тракторами Кл. 1,4т |
| Рабочая скорость, км/ч | До 2,2 |
| Производительность при раздачи, т/ч | 10 |
| Обслуживание, чел. | 1 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 4310 |
| ширина | 2350 |
| высота | 2480 |
| Дорожный просвет, мм | 260 |
| Масса, кг | 2970 |
| Ширина колеи, мм | 2000 |
| Объем смесительного бункера, м3 | 8 |
| Высота выгрузки, мм | 460 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы: | Норма раздачи корма, кг/пог.м. -23 |
|  | Неравномерность раздачи корма, % - 12 |
|  | Качество смешивания корма, % - 98 |
|  | Время приготовления кормосмеси, мин – 12,5 |
|  | Степень измельчения корма, % - 15 |
|  | Потери, % - невозвратимых потерь нет |
|  | Трудоемкость ТО, чел.ч. - 0,012 |
|  | Эксплуатационная надежность - достаточная |
|  | Удобство управления - удобно |
| Привод: | От ВОМ трактора |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Проводить удобно |
| Заключение по результатам испытаний |
| Смеситель-кормораздатчик «НАТ СК-870» поставить на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Воронков А.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-32-09 (4010183) от 30 июля 2009 г. |