МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-38-07 (4030063)

Лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,25

для обогрева поросят-сосунов

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ВИЭСХ г. Москва и фирма «ОНИКС» г. Ярославль | 109456, г. Москва, 1-ый Вешняковский проезд, д.2 Тел. 171-19-20 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,25 для обогрева поросят-сосунов |
| Назначение | Лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,25 мощностью 0,25 кВт предназначен для местного обогрева поросят-сосунов при их содержании в станках с целью повышения их сохранности и продуктивности. |
| Качество работы: |
| Средняя температура горизонтальной поверхности стенда (пола), оС при высоте подвеса, м |  |
| 0,5 | 30,4 |
| 0,75 | 27,2 |
| 1,0 | 26,2 |
| Превышение температуры пола, оС при работе излучателя, м: |  |
| 0,5 | От 8,0 до 14,0 |
| 0,75 | От 5,0 до 8,0 |
| 1,0 | От 4,0 до 7,0 |
|  | Удовлетворяет зоотребованиям |
| Производительность | Показатель не определяется для данного типа технических средств |
| Условия эксплуатации: |  |
| Вид работы | Местный обогрев поросят-сосунов при их содержании в станках |
| Мощность, потребляемая от сети, кВт | 0,255 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Безопасность выполнения работы | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,25 состоит из прямоугольного металлического корпуса, покрытого жаростойкой краской. Низкотемпературный электронагреватель вмонтирован в теплоизлучающую пластину (высокоточный анодированный профиль из алюминия), которая обращена к полу. Нагревательные элементы электрообогревателя защищены от выпадания металлической решеткой. Теплоизлучающая пластина считается низкотемпературным нагревателем, так как температура, поверхности не превышает 500оС, и не сжигает кислород воздухаю |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Мощность, кВт | 0,255 |
| Номинальный ток, А | 1,1 |
| Время выхода на режим, мин. | 7 |
| Температура излучающей поверхности излучателя, оС | 340 |
| Масса, кг | 3,550 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Превышение температуры пола, оС при высоте подвеса, м: |
|  | 0,5 - от 8,0 до 14,0 |
|  | 0,75 – от 5,0 до 8,0 |
|  | 1,0 – от 4,0 до 7,0 |
| Сопротивление изоляции, Мом | 100 |
| Безопасность работы и обслуживания: | Соответствует требованиям НД не полностью |
| Техническое обслуживание | Не требуется |
| Заключение по результатам испытаний |
| Станция рекомендует: лучистый электрообогреватель ЛЭО-0,25 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Подольского района, Московской области |
| Испытания провела: | Колосницына Г.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-38-07 (4030063) от 20 декабря 2007 года. |