МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-39-09 (4040052)

Разбрасыватель органических удобрений EL 48-4D

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ГЕА ВестфалияСёрдж» | 105094, г. Москва, Семеновский вал, д.6 стр.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Разбрасыватель органических удобрений EL 48-4D |
| Назначение | Разбрасыватель предназначен для внесения в почву жидкого навоза сплошным или междурядным способом |
| Качество работы: |
| -фактическая доза внесения удобрений, т/га | 30 |
| -потери удобрений при заправке, % | 0 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Температура воздуха, оС | От +5 до +40 |
| Относительная влажность воздуха, % | От 60 до 80 |
| Привод | От ВОМ трактора |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч/ч | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Разбрасыватель состоит из цистерны, ходовой части, прицепного устройства, вала отбора мощности, распределителя выпускных патрубков, насоса, тормозной системы, световых приборов. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Полуприцепной |
| Грузоподъемность, т | 14 |
| Рабочая ширина внесения, м | 7 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 6700 |
| ширина | 2770 |
| высота | 2860 |
| Масса, кг | 7260 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы: | Фактическая доза внесения удобрений, т/га – 30 Потери удобрений при заправке, % - 0 |
| Привод: | От ВОМ трактора |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Содержит достаточно сведений по эксплуатации. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Разбрасыватель органических удобрений EL 48-4D поставить на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Каплиев К.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-39-09 (4040052) от 28 июля 2009 года. |