МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГУ «ПОДОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ»

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 09-56-09 (4020403)

Система навозоудаления «АСН»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «АСК АЛЬЯНС» | 144001, Московская область, г.Электросталь, ул. Октябрьская, 28А |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Система навозоудаления «АСН» |
| Назначение | Система навозоудаления предназначена для механической уборки навоза в животноводческих помещениях для содержания скота |
| Качество работы: |
| Способ удаления навоза | Механический, дельта скрепером |
| Продолжительность цикла удаления навоза | В автоматическом режиме |
| Кратность удаления навоза, раз | бесперерывно |
| Качество удаления навоза | Система должна обеспечивать удаление навоза из помещения |
| Условия эксплуатации: |  |
| Вид обслуживаемых животных | КРС |
| Количество голов, шт | 480 |
| Способ содержания животных | Безпривязное |
| Тип здания | Металлоконструкция |
| Материал пола | Бетонный |
| Размер навозного канала, м: |  |
| длина | 120 |
| ширина | 3,41 |
| глубина | 0,20 |
| Влажность навоза, % | 90 |
| Температура окружающего воздуха, оС | От +10 до +14 |
| Относительная влажность воздуха, % | От 77 до 87 |
| Эксплуатационная надежность | Достаточная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Установка «АСН» состоит из 2-х приводных станций с двумя электродвигателями мощностью по 0,75 кВт, приводов на цепь, тяговых цепей, поворотных роликов, восьми комбискреперов и панели управления системой навозоудаления. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип дельтаскрепера | Стационарный возвратно-поступательного действия |
| Способ удаления навоза | Механический |
| Привод | Цепной |
| Установленная мощность, кВт | 0,75 |
| Производительность, т/ч | 2,4 |
| Скорость движения скрепера, м/с | 0,07 |

| Габаритные размеры скрепера, мм: |  |
| --- | --- |
| ширина | 3410 |
| высота | 200 |
| Длина навозного прохода, м | 260 |
| Управление | Автоматизированное, программируемое |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы: | Способ удаления навоза – механический, дельта скреперами, в автоматическом режиме, бесперерывно |
|  | Качество удаления навоза, % - до 100 |
| Привод: | Трехфазная электрическая сесть напряжением 220/380 В и частотой тока 50 Гц |
| Безопасность выполнения работ: | Обеспечена |
| Техническое обслуживание: | Проводить удобно и безопасно |
| Заключение по результатам испытаний |
| Систему навозоудаления «АСН» поставить на производство. |
| Испытания проведены: | ФГУ «Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция» 142184 г. Климовск-4, Московская область |
| Испытания провел: | Воронков А.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 09-56-09 (4020403) от 20 октября 2009 г. |