Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская Государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№     08-14-2000 (4190122)

| мельницы сортового хлебопекарного помола типа У-1-МСП-1 |
| --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| ОАО «Искра» Башкортостан | 453350 Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Индустриальная, 1 |
|  | Телефон: (34761) 42-269 |
|  | Факс: (34761) 42-357 |

# Мельница сортового хлебопекарного помола типа У-1-МСП-1

Назначение:

| Предназначена для переработки зерна пшеницы и ржи в сортовую хлебопекарную муку |
| --- |
| Качество работы: |
| - общий выход муки, % |  |
| - соотношение продукции по выходам,% - высший сорт первый сорт Производительность, кг/ч | 46,4 23,8 191,5 |
| Условия эксплуатации: |
| - влажность зерна, % | 14,5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 14,8 |
| Эксплуатационная надежность: коэффициент готовности наработка на отказ | 1,0 более 100 |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

#### Описание конструкции машины

В состав мельницы входят: агрегат подготовки зерна У1-АПЗ агрегат размольно-сортирующий У1-АРС-1 Конструкция мельницы блочная. Малогабаритные блоки смонтированы на самостоятельных станинах. Каждый из блоков выполняет законченную технологическую функцию. Технологический процес собеспечивает подготоаку зерна и получение сортовогопомола муки.

Техническая характеристика

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 24,9 |
| Габаритные размеры агрегата подготовки зерна, мм : |  |
| - длина | 4760 |
| - ширина | 2010 |
| - высота | 3030 |
| Масса машины, оборудования, кг | не более 5370 |
| Количество обслуживающего персонала,чел. | 2 |

## Результаты испытаний

### Качество работы

Полученная продукция соответствует ГОСТ 26574. Мука пшеничная. Технические условия.

Производительность

Производительность за час основного времени, кг/ч:

- по сырью: 191,5

Удельный расход:

- воды, кг/кг: 0,045

- электроэнергии, кВт/кг: 0,068

Техническое обслуживание

Трудоемкость обслуживания, чел.-ч: 4,36

Часовая оплата труда на проведение Т.О, руб/ч: 4,42

Заключение по результатам испытаний

Мельница надежно выполняет технологический процесс при нормативных эксплуатационных показателях. В эксплуатации машина безопасна. Коэффициент готовности 1,0.

Поволжская МИС считает, что мельница У-1-МСП-1 соответствует требованиям НД.

| Испытания проведены: | Поволжской Государственной зональной машиноиспытательной станцией 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п. Усть – Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Телефон (84663) 46-1-43 Факс (84663) 46-4-89 Эл. почта povmis@mail.samtel.ru |
| --- | --- |
| Испытания провел: | С.Н. Каплин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-14-2000 (4190122) от 19 июля 2000 г. |