Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-37-05 (1020053)

Установка мгновенного охлаждения и хранения молока ЗТ.00.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО НПФ «Рифинг» | 456320 Челябинская обл., г.Миасс, а/я № 495, ООО НПФ «Рифинг» |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Установка мгновенного охлаждения и хранения молока ЗТ.00.000 |
| Назначение | Предназначен для мгновенного охлаждения молока в потоке, а также для его хранения в охлажденном состоянии перед отправкой на переработку |
| Качество работы: |
| Качество охлажденного молока по ГОСТ 13264: - температура, 0С - кислотность, 0Т - чистота - класс по бактериальному осеменению - плотность, кг/м3 | 3,9-4,0 18 I 1 1029 |
| Производительность за 1 час основного времени 0,45 л/с, время охлаждения молока от плюс 350С до плюс 40С – 12 с. |
| Условия эксплуатации: |
| Вид работы | сбор, охлаждение, хранение молока |
| Режим | продолжительный |
| Микроклимат помещения: - температура, 0С - относительная влажность, % | 15-26 75 |
| Тип моющих средств | Биомолк-2 |
| Потребляемая мощность, кВт.ч | 9,28 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,041 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| В комплект установки входят: - термос молочный, генератор ледяной воды с холодильно-компрессорным агрегатом, приемное устройство, 2-х ступенчатый щелевой фильтр, вентиль расхода молока, автомат промывки, теплообменник. Подача молока из приемного устройства регулируется вентилем расхода молока |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |
| - термоса | 2645х1625х1940 |
| - компрессорного агрегата и генератора ледяной водой | 3490х1630х1840 |
| - приемного устройства | 1340х1100х1035 |
| Холодильный агент | Фреон 22 |
| Масса, кг | 1500 |
| Вместимость бака, л | 3000 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Установка обеспечивает нормативное время охлаждения молока от +350С до +40С за 12 секунд, при производительности установки 0,45 л/с (по ТУ – не более 0,5 л/с). Превышение температуры охлажденного до 40С молока в термосе за 12 часов хранения, при температуре окружающего воздуха +250С и заполнение термоса молоком не менее чем на 50% достигло 10С, что соответствует ТУ |
| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени составила 1622,6 кг, при средней пропускной способности 0,45 л/с, что удовлетворяет требованию ТУ – не более 0,5 л/с |
| Безопасность обслуживания | Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим местам технического обслуживания. Места, являющиеся возможным источником травмоопасности, имеют защитные ограждения |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО составило 0,041 чел.-ч, при этом обеспечивается качество производимой продукции и долговечности изделия |
| Заключение по результатам испытаний |
| Установка обеспечивает нормативное время охлаждения молока от +350С до +40С за 12 секунд при скорости охлаждения 0,45 л/с (по ТУ – не более 0,5 л/с). Превышение температуры охлажденного молока в термосе за 12 часов хранения, при температуре окружающего воздуха не более 250С и заполнении термоса молоком не менее чем на 50% объема не превышает 1,00С |
| Испытания проведены: | ФГУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция». 446442, Самарская обл., п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел: | В.П.Надеев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-37-05 (1020053) от 30 августа 2005 года |