Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 08-93-01 (1180032)

Станции насосной дизельной СНП-25/70В

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Волгоградский завод оросительной техники» | г. Волгоград, ул. Институтская, 8А Т/ф (8442) 43-36-50 Факс: (8442) 43-36-50 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Станция насосная дизельная СНП-25/70В |
| Назначение | Предназначена для подачи воды в открытую или закрытую оросительную сеть для питания различных дождевальных машин и установок, при поливе по бороздам и других хозяйственных нужд. |
| Качество работы : |
| подача, л/с напор, м КПД геодезическая высота всасывания, м продолжительность заполнения насоса водой, мин. | 15(33 82-72,5 0,57 до 3,0 2,8 |
| Производительность при подаче 25л/с, тыс.т.м/ч | 7,11 |
| Условия эксплуатации: |
| Привод | От двигателя Д-144-60 |
| Потребляемая мощность | 42 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,1 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая, Кг=0,99 |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Станция состоит из следующих основных узлов: всасывающего трубопровода, насоса, двигателя, рамы, облицовки, системы заправки насоса водой, электрооборудование с системой автоматической защиты, напорного трубопровода с задвижкой Регулирование режимов работы осуществляется путем открытия или закрытия задвижки на определенную величину, контролируемую по показаниям манометра. |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм |
| - длина | 2150 |
| - ширина | 1070 |
| - высота | 1590 |
| Мощность двигателя, кВт | 47 |
| Масса, кг | 875 |
| Тип насоса | центробежный |
| Загрузка двигателя, % | 89,5 |
| Удельный расход топлива, кг/тыс.т.п. | 1,24 |
| Частота вращения рабочего колеса, об./мин. | 2000 |
| Трудоемкость монтажа, чел.-ч | 2,5 |
| Материалоемкость, кг/тыс.т.м. | 126 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний соответствовали требованиям нормативной документации и были характерными для зоны. При подаче воды 15-33л/с, напор в этом интервале составил 82-72,5м, КПД насосной станции при этом равен 0,57, что соответствует требованиям ТЗ. Продолжительность заполнения насоса водой и кавитационный запас также находятся в пределах нормы. |
| Производительность | При подаче 25л/с за 1ч составляет, тыс. т.м.: -основного времени – 7,11 -сменного времени – 6,94 -эксплуатационного времени – 6,80 |
| Безопасность движения | Станция на короткие расстояния транспортируется трактором класса 0,6; 1,4, на большие расстояния транспортируется в кузове автомобиля. К движению по дорогам приспособлена, установки тормозов не требуется. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: -ежесменное - трудоемкость составляет 0,2 чел.-ч, -ТО-1 – 0,5 чел.-ч, -ТО-2 – 1,2 чел.-ч. Руководство по эксплуатации содержит все необходимые разделы, качество его удовлетворительное. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Станция насосная передвижная дизельная СНП-25/70В соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 446442, Самарская обл., Кинельский р-н, п.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 |
| Испытания провел: | В.М. Сазонов |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-93-01 (1180032) от 29 ноября 2001 года |