Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-21-02 (1020112)

Культиватор КПЭ-3,8В

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Сибзавод им.Борцов революции | 644043, г.Омск, ул. Красный путь, 89 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Культиватор КПЭ-3,8В |
| Назначение | Культиватор противоэрозионный комбинированный КПЭ-3,8В предназначен для предпосевной, основной обработки почвы и обработки пара с сохранением на поверхности почвы стерни зерновых культур и других пожнивных остатков в целях защиты почвы от ветровой эрозии. Культиватор работает в зонах с недостаточным увлажнением почвы, подверженных ветровой эрозии. |
| Качество работы : |
| Равномерность глубины обработки: |  |
| - средняя глубина, см | 7,0-14,0 |
| - среднее квадратическое отклонение, +см | 1,27-2,14 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Гребнистость поверхности поля (высота гребня), см | 3,5-6,5 |
| Сохранение стерни, % | 64,8-75,0 |
| Крошение почвы, % | 67,11-78,94 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц, +% | -2,15-2,2 |
| Производительность | 2,17-3,29 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспорт - ное положение | С помощью гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов | Ручная, регулировкой положения винтового упора |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,16 ч |
| Агрегатирование | С тракторами кл.3 ДТ-75, Т-150К |
| Потребляемая мощность | 45,06-84,09 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,08 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Основными узлами культиватора являются: рама; рабочие органы; устройство прицепное; труба подъема; гидроцилиндр; колесо; выравнивающее устройство, состоящее из прутковых катков и пружинных борон. На прямоугольную раму культиватора крепятся рабочие органы, труба подъема с колесами, выравнивающее устройство. К переднему брусу рамы культиватора присоединено устройство прицепное, которое служит для соединения культиватора с трактором или сцепкой СП-16А при составлении агрегата. Перевод в транспортное положение осуществляется путем подкатывания колес, жестко соединенных с трубой подъема. Подъем культиватора производится с помощью гидросистемы трактора, с которой соединен гидроцилиндр. При дальнем транспорте культиватор удерживается в поднятом положении распоркой транспортной. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Рабочие скорости, км/ч | 5,87-8,9 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,7 |
| Количество персонал, обслуживающего агрегат, чел | 1 |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 5760 |
| - ширина | 3910 |
| - высота | 995 |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |
| в рабочем и транспортном положении: |  |
| - длина | 11495 |
| - ширина | 3910 |
| - высота | 2945 |
| Масса машины, кг | 1260 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см | 6-12 |
| Диаметр катка, мм | 310 |
| Ширина катка, мм | 1850 |
| Количество катков, шт | 2 |
| Ширина пружинной бороны, мм | 1850 |
| Расстояние между рядами лап по ходу культиватора, мм | 700 |
| Расстояние от опорной поверхности лап до нижней кромки рамы, мм | 620 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | При предпосевной обработке, обработке паров и осенней обработке культиватор КПЭ-3,8В должен проводить рыхление почвы на глубину 6-12 см, фактически средняя глубина составила 7,0-14,0 см. Отклонение средней глубины обработки от заданной составило +1,1-2,94 см, но не полностью соответствует АТТ (не более +1,0 см). Культиватор КПЭ-3,8В обеспечивает крошение почвы с содержанием 67,11-78,94% комков размером до 25 мм (не менее 80% по АТТ). Рабочие органы культиватора КПЭ-3,8В полностью подрезают сорные растения и после прохода орудия на поверхности поля остается 64,8-75,0% стерни и других растительных остатков, по АТТ (не менее 75%). Содержание эрозионно-опасных частиц размером менее 1 мм в поверхностном слое почвы 0-5 см не возрастает. Гребнистость поля после прохода орудия 3,5-6,5 см. |

| Производительность | Производительность за час основного времени составила 2,17 –3,29 га. Производительность за час эксплуатационного времени составила 1,65-2,45 га. Расход топлива составил 5,2-7,3 кг/га. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Культиватор КПЭ-3,8В удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам общего и внутрихозяйственного назначения. Транспортная скорость ограничивается транспортной скоростью трактора и допускается до 20 км/ч, дорожный просвет – 300 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,08 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме изложена информация об устройстве, эксплуатации и техническом обслуживании агрегата. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Яннюк А.Н. |
| Источник информации: | Протокол № 12-21-02 (1020112) от 30 октября 2002 года |