Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Сибирская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 12-40-02 (1010053)

Раздатчик концентрированных кормов КУТ-4 (РК 00.00.000)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО Механический завод «Калачинский» | 646920, Омская обл., г.Калачинск, ул. Заводская, 5 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Раздатчик концентрированных кормов КУТ-4 (РК 00.00.000) |
| Назначение | Транспортирование и дозированная раздача комбикормов - концентратов и дроблении при групповом кормлении КРС, овец, свиней и пр., а также заполнения наземных емкостей. |
| Качество работы : |
| - рабочая скорость при раздаче корма, км/ч | 5,04-7,2 |
| - пропускная способность, кг/с | 4,1 |
| - объемная пропускная способность, дм3/с | 5,24 |
| - норма раздачи корма, кг/пог.м | 1,91-2,98 |
| - неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % | 1,68-2,76 |
| - потери корма, % | 0 |
| Производительность | 15,58 т за час основного времени при раздаче 46,73 ткм при транспортировании |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепная стандартная |
| - перевод в рабочее и транспорт - ное положение | вручную |
| - настройка рабочих органов | - |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,1 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тр.класса 1,4; МТЗ-80 |
| Потребляемая мощность | - |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,1 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Раздатчик выполнен как одноосный тракторный полуприцеп, в кузове которого смонтирован механизм для выгрузки кормов. Состоит из рамы, на которой смонтирован металлический бункер. К раме на продольных полуэллиптических рессорах с плавающим концом подвешена ось с колесами. Выгрузное устройство состоит из шнека, привод которого осуществляется от гидромотора МГПЗ-15 через цепную передачу. Технологический процесс кормления осуществляется следующим образом: при подъезде к месту раздачи остановить агрегат, снять заслонку и установить совок выгрузной, при заезде в фрму уменьшить скорость движения и включить гидромотор, когда раздатчик поравняется с кормушкой. Окончив раздачу, выключить гидромотор и установить заслонку. пропускная способность постоянная, изменение нормы раздачи достигается уменьшением скорости движения трактора. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габариты, мм, в рабочем положении: |  |
| - длина | 7780 |
| - ширина | 2300 |
| - высота | 2500 |
| в транспортном положении: |  |
| - длина | 7780 |
| - ширина | 2300 |
| - высота | 2500 |
| Пропускная способность, кг/с | 4,1 |
| Норма раздачи корма, кг/пог.м | 1,91-2,98 |
| Масса, кг | 930 |
| Вместимость бункера, м3 | 4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,04-7,2 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытание раздатчика проводились на раздаче концентрированного корма объемной массой 781 кг/м3 в кормушки КРС на максимальной скорости и скорости, обеспечивающей максимальную раздачу корма. По качеству выполнения технологического процесса раздатчик кормов соответствует проекту ТУ. пропускная способность составила 4,1 кг/с, норма раздачи – 1,91-2,98 кг/пог.м. Потери соответствуют. |
| Производительность | Раздатчик используется на раздаче корма при рабочей скорости 5,6 км/ч на расстоянии перевозки 3,0 км. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 3,13 т и 9,39 т.км на транспортировке. Расход топлива составил 1,36 кг/т и 0,45 кг/т.км. Коэффициент надежности технологического процесса – 1,0. |
| Безопасность движения | Раздатчик кормов КУТ-4 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором МТЗ-80. Транспортная скорость до 25 км/ч. Дорожный просвет – 300 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено 4 вида – ТО при обкатке, ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,1 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в достаточной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станцией 646811, Омская область, Таврический район, с.Сосновское |
| Испытания провел: | Морозов В.Н. |
| Источник информации: | Протокол № 12-40-02 (1010053) от 19 декабря 2002 года |