МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

##### Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-11-06 (1020282)

##### БОРОНА ПРИЦЕПНАЯ ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ БПГ-15

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация – разработчик: ОАО "Миллеровосельмаш" Организация-изготовитель: ОАО "Миллеровосельмаш" | 346130, г. Миллерово Ростовской области, ул. Заводская, 1 346130, г. Миллерово Ростовской области, ул. Заводская, 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Борона прицепная гидрофицированная БПГ-15 |
| Назначение | Борона прицепная гидрофицированная БПГ-15 предназначена для выполнения следующих операций: - закрытие влаги в период предпосевного боронования озимых; - повторное боронование под технические культуры; - довсходовое боронование технических культур с целью удаления сорняков; - сбор в валки пожнивных остатков; - боронование озимых. Бороны прицепные гидрофицированные БПГ-15 используются во всех зонах земледелия, кроме зоны горного земледелия |
| Качество работы : |
| Режим работы: - скорость движения, м/с (км/ч) - ширина захвата, м Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, ±см Крошение почвы, %: - размер фракций до 25 мм Гребнистость поверхности поля, см Подрезание сорных растений, % Повреждение культурных растений, % Твердость почвы по колее опорных колес агрегата, МПа, в слоях, см: - до прохода орудия св. 0 до 5 вкл. св. 5 до 10 вкл. св. 10 до 15 вкл. св. 15 до 20 вкл. - после прохода орудия св. 0 до 5 вкл. св. 5 до 10 вкл. св. 10 до 15 вкл. св. 15 до 20 вкл. | 1,97…2,08 (7,1…7,5) 14,8…14,9 3,7…5,2 0,9 87,9…88,8 2,1…2,5 94,4 3 0,40…0,76 0,64…1,52 0,89…1,81 1,08…1,76 0,48…0,46 0,66…1,23 0,94…1,71 1,12…1,85 |
| Производительность, га/ч: - на довсходовом бороновании - боронование всходов подсолнечника | 10,58 11,09 |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Ручная |
| - время подготовки машины к работе, ч | 0,12 |
| Агрегатирование | Класс трактора 1,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 54,3…57,1 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,27 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона состоит из прицепного устройства, центральной балки, балки левой, балки правой, колес, траверсы, секций с пружинными зубьями, блока колес, крестовины, гидротрассы и гидроцилиндров, строп натяжных. Прицепное устройство состоит из рамы, маятника, стойки, на которой крепятся гидрошланги с разрывными муфтами; захвата, который служит для фиксирования маятника; тяги (для прижатия захвата); тяги, предназначенной для возврата маятника при переводе бороны из транспортного положения в рабочее. В задней части прицепного устройства установлены два гидроцилиндра двойного действия, соединенные осями с балкой центральной рамы и прицепным устройством. Балка центральная представляет собой конструкцию, состоящую из трубы прямоугольного сечения, проушин для соединения с боковыми балками, щек для крепления гидроцилиндров и для крепления прицепного устройства. Балка левая (правая) состоит из трубы прямоугольного сечения, трубы для крепления блока колес, крышки, втулки, ферм жесткости, раскоса. На балках центральной, левой (правой) установлены траверсы, к которым крепятся секции с пружинными зубьями. Стропа натяжения состоит из троса, зажимов, коушей. Для регулировки длины стропы имеется круглозвенная цепь, на которой, для соединения с тросом, имеется кольцо. Блок колес состоит из рамы сварной конструкции для крепления ее к балке. Вилка устанавливается в раму, что обеспечивает вращательное движение колеса на 360о. Секции состоят из сварной рамы; пяти валов, на которых крепятся двадцать пальцев пружинных с двумя зубьями на каждом пальце. На секциях имеется механизм регулировки углов наклона пальцев в пределах 90о от вертикали. Цепи крепятся к секциям и траверсам осями и фиксируются шайбами и шплинтами

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Прицепной гидрофицированный |
| Агрегатируется | МТЗ-80 |
| Рабочие скорости, м/с (км/ч) | 1,97…2,08 (7,1…7,5) |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 14,9 14,8…14,9 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 15 |
| Производительность в час, га: - основного времени - эксплуатационного времени | 10,58…11,08 7,03…7,23 |
| Габаритные размеры бороны, мм: в рабочем положении длина ширина высота в транспортном положении длина ширина высота | 6910 16500 900 12050 4430 2250 |
| Дорожный просвет, мм | 280 |
| Глубина обработки, см | 3,7…5,2 |
| Масса машины с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции, кг | 2400 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | При работе бороны на довсходовом бороновании при угле наклона зубьев 60о, глубина обработки (5,2 см) позволила хорошо выровнять поверхность поля. Гребнистость поверхности поля после прохода орудия составила 2,5 см, что укладывается в допустимые нормы (не более 3 см). Изменение угла наклона зубьев позволяет установить оптимальную глубину обработки. На бороновании всходов подсолнечника наилучшее качество работы получено при угле наклона зубьев 45о. При этом, однолетние сорные растения уничтожаются, практически, полностью (94,4%), что соответствует нормативу для пружинных борон (не менее 90%). Повреждение культурных растений не превысило допустимого значения (3%). Следует отметить, что на бороновании всходов машина может работать на более высоких скоростях (до 7,5 км/ч), при допустимом качестве работы, чем другие типы борон (зубовые 4…6 км/ч). Рабочая ширина захвата агрегата - 14,9 м. Орудие хорошо разделывает почву. Качество крошения (81,1…84,9%) соответствует нормативу (не менее 80%). На обработанном участке едва просматривается колея опорных колес агрегата, которая лишь незначительно отличается от микрорельефа участка. При этом, заметного увеличения твердости почвы по колее после прохода орудия не выявлено. Борона БПГ-15 по качеству работы соответствовала предъявляемым требованиям |
| Производительность | Производительность в час основного времени на довсходовом бороновании получена равной 10,58 га при рабочей скорости 7,1 км/ч, а на бороновании всходов подсолнечника – 11,08 га при рабочей скорости агрегата 7,5 км/ч, что соответствует требованиям ТУ (7,0…10,0 га/ч и 7,0…10,0 км/ч). Сменные производительности составили соответственно фонам 7,07 и 7,28 га/ч. Снижение сменных производительностей против основных произошло за счет введения в структуру сменного времени затрат на техническое обслуживание агрегата и нормируемых затрат времени на холостые переезды и отдых механизатора. За счет введения этих затрат, коэффициенты использования эксплуатационного времени получены ниже норматива (0,66 и 0,65 против – не менее 0,70 по ТУ). Эксплуатационные производительности, при этом, получены равными соответственно 7,03 и 7,23 га/ч. Технологический процесс бороной БПГ-15 на обоих фонах выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0, при нормативе – не менее 0,98. Удельные расходы топлива за время сменной работы составили соответственно 1,44 и 1,37 кг/га |
| Безопасность движения | Борона БПГ-15 в агрегате с трактором МТЗ-80 приспособлена к движению по дорогам общего назначения. Борона оборудована световозвращателями, задние световозвращатели красного цвета, передние - белого цвета. Транспортная скорость - до 15 км/ч |

| Техническое обслуживание | Трудоемкость ЕТО – 0,27 чел.-ч, периодического ТО – 0,35 чел.-ч, сезонного ТО – 1,75 чел./ч. Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу составных частей бороны, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Борона БПГ-15 соответствует основным требованиям ТУ по назначению, требованиям безопасности, надежности и ее использование возможно на видах работ, предусмотренных ТУ |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Савченко А.С. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-11-06 (1020282) от 20 октября 2006 года |