МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-22-06 (1060092)

Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-10М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Морозовсксельмаш» | 347210, г. Морозовск Ростовской области, ул. К.Маркса 13 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-10МГ |
| Назначение | Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-10МГ предназначено для уборки подсолнечника в агрегате с комбайном «Дон-1500Б» во всех зонах его возделывания |
| Качество работы: |
| Высота среза, см | 90,1 |
| Потери семян, %, всего, в том числе: - за жаткой - за молотилкой | 2,80 1,35 1,45 |
| Содержание основных семян, % | 93,3 |
| Содержание сорной примеси, % | 3,9 |
| Дробление семян, % | 2,0 |
| Облущивание семян, % | 0,8 |
| Повреждение семян (дробление + облущивание), % | 2,8 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/т | 3,89/7,78 |
| Условия эксплуатации: |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Фронтально на комбайн «Дон-1500Б» |
| Перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов | Натяжение транспортёров |
| Трудоёмкость подготовки машины к работе (навески), чел.-ч | 4,5 |
| Агрегатирование | Комбайн «Дон-1500Б» |
| Трудоёмкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Приспособление состоит из жатки, проставки и основных сборочных единиц переоборудования комбайна (цепные приводы домолачивающего устройства и молотильного барабана). Жатка состоит из корпуса, шнека, лифтёров, транспортёров семян и стеблей , режущих аппаратов, опорных стоек и привода жатки. Привод жатки включает в себя карданные передачи, звёздочку и угловые редукторы. Корпус жатки состоит из рамы трубчатой формы, на которой закреплены боковины, соединённые между собой листовой обшивкой днища и ветровым щитом. На основной балке рамы установлены корпуса редукторов с режущими аппаратами, которые одновременно обеспечивают привод режущих аппаратов, транспортёров стеблей и семян. Лифтёры установлены с интервалом на кронштейнах рамы корпуса. Шнек установлен в корпусе жатки. Проставка состоит из корпуса, устройства для навески жатки, планчатого битера. Привод битера проставки осуществляется цепной передачей от наклонной камеры комбайна на звёздочку, расположенную на валу битера

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры (ширина), мм: - в рабочем положении - в транспортном положении | 6080 6080 |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Масса, кг | 1827 |
| Рабочая скорость, км/ч (м/с) | 4,0…7,5 (1,11…2,08) |
| Ширина междурядий, см | 70 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса свидетельствуют о том, что потери семян за жаткой (1,35 %) соответствуют нормативу ТУ (1,5 %). Повреждение семян (2,8 %) и содержание сорной примеси в бункере (3,9 %) также соответствуют требованиям ТУ (соответственно не более 3 % и 5 %) |

| Производительность | Производительность за час основного времени получена 3,89 га и 7,78 т. Удельный расход топлива за сменное время составил 4,6 кг на тонну обмолоченного подсолнечника. Производительность в час сменного времени снижается на 33,4 % и составляет 5,18 т. Затраты времени на устранение технических отказов снизили производительность в час эксплуатационного времени до 4,92 т |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Приспособление ПСП-10МГ не соответствуют требованиям ССБТ по двум пунктам. Транспортные габаритные размеры комбайна с приспособлением по ширине составляют 6,08 м (из-за отсутствия транспортной тележки), при норме не более 4,4 м. Навешенное на комбайн приспособление не снижает нагрузку на мост управляемых колёс ниже допустимого предела |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации приспособления предусмотрены ежесменное и периодическое технические обслуживания. Трудоёмкость ЕТО составила 0,12 чел.-ч, а ТО №1-1,22 чел.-ч Техническая документация в достаточном объёме освещает вопросы устройства и работы приспособления, а также технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Испытанный образец приспособления ПСП-10МГ соответствует требованиям НД по показателям назначения. Выявленные недостатки по надежности и безопасности (несоответствие коэффициента готовности, наработки на отказ II группы сложности и транспортной габаритной ширины агрегата из-за отсутствия тележки для транспортирования жатки приспособления) не требуют изменения конструкции приспособления. ФГУ "Северо-Кавказская МИС" рекомендует приспособление для уборки подсолнечника ПСП-10МГ поставить на производство, устранив выявленные недостатки |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Кавказская МИС" 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Агапенков А.С. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-22-06 (1060092) от 17 ноября 2006 года |