МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное учреждение

##### Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

11-29-05 (1150022)

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОГРУЗКИ БРЕВЕН ППБ-800

К ПОГРУЗЧИКУ ПКУ-0,8 И СТОГОМЕТАТЕЛЮ СНУ-550

| Изготовитель и разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Сальсксельмаш" | 347790, п.Гигант Сальского района Ростовской области |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Приспособление для погрузки бревен ППБ-800 к погрузчику ПКУ-0,8 и стогометателю СНУ-550 |
| Назначение | Приспособление для погрузки бревен ППБ-800 предназначено для подбора из штабелей и погрузки бревен в транспортные средства (автомобили, автомобильные прицепы, тракторные прицепы и т.д.). Приспособление может подбирать одиночные бревна и грузить в транспортные средства. Агрегатируется с тракторами класса 1,4 и навешивается на погрузчики ПКУ-0,8; ПКУ-0,8Б и стогометатель СНУ-550 |
| Качество работы : |
| Потери, % | 0 |
| Повреждение бревен, % | 0 |
| Захват и погрузка одиночных бревен диаметра, мм: - минимального - максимального | 150 700 (длина до 4 м) |
| Производительность за 1 ч основного времени, м3 | 21,2 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/ м3 | 0,34 |
| Условия эксплуатации: |
| Рабочая скорость движения, м/с (км/ч) | 1,14 (4,1) |
| Высота погрузки, м | 2,5 |
| Средняя грузоподъемность, кг | 498 |
| Коэффициент использования грузоподъемности | 0,83 |
| Технологический материал: Размер бревен: - диаметр, мм - длина, м - объем, м3 - вес, кг | Бревна 233 6,0 0,24 166 |
| Среднее количество одновременно захватываемых бревен диаметром 233 мм, шт. | 2-3 |

Описание конструкции машины

Приспособление состоит из рамы сварной конструкции с расположенными на нижнем брусе двумя захватами. Для агрегатирования приспособления с погрузчиками ПКУ-0,8; ПКУ-0,8Б и стогометателем СНУ-550 необходимо использовать три секции распределителя трактора аналогично схемам при работе с вилами ПКУ-0,8-12.000 и СНУ-550.2

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Навесной |
| Навеска | Фронтально на погрузчик ПКУ-0,8 и стогометатель СНУ-550 |
| Агрегатируется (трактор) | МТЗ-80 и ЮМЗ-6КЛ |
| Привод | Гидросистема трактора |
| Максимальная масса погрузочного материала, кг | 664 |
| Захват и погрузка бревен длиной, м | До 6,0 |
| Захват и погрузка одиночных бревен, мм: - максимального диаметра - минимального диаметра | До 700 (длина до 4 м) 150 |
| Захват и погрузка не менее 2-3 бревен диаметром, мм | 233 |
| Высота погрузки (максимальная), м: - на ПКУ-0,8 и ПКУ-0,8Б - на СНУ-550 | 3,35 5,75 |
| Вылет при разгрузке ковша на высоте 2000 мм, мм: - на ПКУ-0,8 - на СНУ-550 | 1700 2600 |
| Трудоемкость монтажа с ПКУ-0,8Б, чел.-ч | 4,2 |
| Трудоемкость монтажа со СНУ-550, чел.-ч | 4,1 |
| Давление в шинах, кг/см2: с ПКУ-0,8Б передних колес задних колес со СНУ-550 передних колес задних колес | 3,2 1,0 3,2 1,4 |

Продолжение

| Масса (конструкционная), кг | 340 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры агрегата (трактор ЮМЗ-6КЛ+погрузчик ПКУ-0,8+ приспособление ППБ-800), мм: - длина (приспособление опущено на землю) - ширина - высота (в верхнем положении с закрытой прижимной рамкой) - высота в транспортном положении | 6450 2340 4550 2,0 (высота трактора) |
| Габаритные размеры агрегата (трактор МТЗ-80+стогометатель СНУ-550+ приспособление ППБ-800), мм: - длина (приспособление опущено на землю) - ширина - высота (в верхнем положении с закрытой прижимной рамкой) - высота в транспортном положении | 6350 2600 6950 3500 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Качество работы определялось на погрузке бревен. Длина бревен в среднем была равна 6,0 м при диаметре 233 мм. При этом масса одного бревна составила 166 кг. При одновременном захвате трех бревен, средний вес погружаемого материала составил 498 кг, при этом объем погружаемого груза находился в пределах 0,72 м3. Производительность составила 21,2 м3/г, при этом повреждения и потери погружаемого материала отсутствовали. Коэффициент грузоподъемности получен равным 0,83. При захвате одиночных бревен минимальный диаметр составил 150 мм, максимальный диаметр – 700 мм (при длине до 4 м). |
| Производительность | Производительность агрегата в час основного времени составила 21,2 м3/ч. Производительность за час сменного времени снижается на 18,9% по сравнению с основной и составляет 17,2 м3. Производительность за час эксплуатационного времени - 16,7 м3/ч. За весь период испытаний нарушений технологического процесса не было. Коэффициент надежности технологического процесса равен 0,97. Коэффициент использования сменного времени составил 0,81. Удельный расход топлива - 0,34 кг/т |
| Безопасность движения | Приспособление для погрузки бревен не соответствует требованиям ССБТ по одному пункту: - места подсоединения грузозахватных приспособлений подъемных средств выбраны без учета центра тяжести приспособления ППБ-800, происходит опрокидывание приспособления при выгрузке его из транспортного средства |
| Техническое обслуживание | Виды и периодичность технического обслуживания при эксплуатации: - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) – через каждые 10 часов работы с затратами времени 0,04 ч; - первое техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 100 часов работы с затратами времени 0,08 ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Испытанный образец приспособления для погрузки бревен ППБ-800 к погрузчику ПКУ-0,8 и стогометателю СНУ-550 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. На основании результатов испытаний ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует поставить на производство приспособление для погрузки бревен ППБ-800, устранив выявленные недостатки |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Кавказская МИС" 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Уржумова А.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-29-05 (1150022) от 17 ноября 2005 года |