МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-68-11 (4010132)

Бинарно-лемешный плуг БЛП-5/4

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: ООО НПФ «Агротехник» Организация - изготовитель: ООО «ШахтыАгроТехмаш» | 347742, Ростовская область, Зерноградский район, п. Экспериментальный, ул. Придорожная, 47а 346506, Ростовская область, г. Шахты, пер. Сокольнический, 7в |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Бинарно-лемешный плуг БЛП-5/4 |
| Назначение | Бинарно-лемешный плуг БЛП-5/4 предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры, улучшения лугов и пастбищ, рыхления почв на склонах |
| Качество работы: |
| Состав агрегата | БЛП-5/4 в четырехкорпусном варианте +Агромаш-150ТГ-1040А |
| Вид работ | Вспашка стерни озимой пшеницы |
| Рабочая ширина захвата: - средняя, м | 2,53...2,58 |
| Глубина обработки: - средняя, см | 21,4...28,8 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм | 78,9…92,8 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 3,1…4,4 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 99,3...99,8 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 12,9…14,4 |
| Залипание и забивание рабочих органов | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/ч | 1,86...2,28 |
| Условия эксплуатации: |
| - тип изделия | Навесной |
| - агрегатируется с тракторами | Класса 3…4 |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | ГНС трактора |
| - настройка рабочих органов | Регулировка глубины хода рабочих органов винтовым механизмом опорного колеса |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,01 |
| Потребляемая мощность машины, кВт | 57,9…81,3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,12 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Бинарно-лемешный плуг БЛП-5/4 навесной состоит из рамы, опорного колеса, рабочих органов, механизма регулировки колеса, навески. Глубина хода рабочих органов устанавливается регулировочным механизмом опорного колеса |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры плуга, мм: - длина - ширина - высота | 3220 2300 1760 |
| Глубина обработки почвы, см | 22…30 |
| Общая масса изделия в рабочей комплектации, кг | 850 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,2…9,0 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытания плуга бинарно-лемешного навесного БЛП-5/4 в четырехкорпусном варианте в агрегате с гусеничным трактором Агромаш-150ТГ-1040А класса 4 проводились при вспашке на глубину 20…22 и 28…30 см; в этом варианте агрегат обеспечил рабочую скорость 9,0 и 7,2 км/ч соответственно глубине обработки. Рабочая ширина захвата (2,53…2,58 м) соответствует конструкционной (2,4 м) с допустимыми отклонениями по ТУ (( 10 %). На всех фонах выдерживается установочная глубина обработки (20…22 см и 28…30 см). Устойчивость хода рабочих органов ( (1,01…1,43 см) находится в пределах норматива (не более (2 см). Орудие качественно рыхлит почву. Содержание фракций почвы до 50 мм на обоих фонах (78,9%…92,8 %) соответствует ТУ (не менее 75 %). Гребнистость поверхности почвы составляет 3,1…4,4 см, что также укладывается в допустимый предел (не более 5 см). Растительные и пожнивные остатки заделываются, практически, полностью (99,3%…99,8 %), что в пределах требований ТУ (95(5%). Глубина их заделки (12,9…14,4 см) укладывается в допустимый предел (12…15 см). Забивания и залипания рабочих органов плуга не наблюдалось |

| Производительность | Производительность в час основного времени при вспашке стерни озимой пшеницы на глубину 20…22 см получена 2,28 га/ч при рабочей скорости агрегата 9,0 км/ч и рабочей ширине захвата 2,53 м, а на глубину 28…30 см получена 1,86 га/ч при рабочей скорости агрегата 7,2 км/ч и рабочей ширине захвата 2,58 м. Эти показатели, в основном, соответствуют требованиям ТУ (до 2,4 га/ч и 6…12,0 км/ч). Технологический процесс выполнялся устойчиво. Удельные расходы топлива за время сменной работы получены 10,34 и 12,72 кг/га соответственно глубине обработки |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Плуг БЛП-5/4 соответствует требованиям безопасности |
| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. Предусмотрено два вида технических обслуживаний – периодическое и ежесменное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,1 чел.-ч |
| Заключение по результатам испытаний |
| Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград, Ростовская обл., ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Губко Е.С. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-68-11 (4010132) от 15 декабря 2011 года |