МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Российский  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПО ИСПЫТАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ Технологий  и МАШИН

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 07-51-2001 (1060152)

Жатка валковая прицепная ЖВ-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГСКБ ОАО "Ростсельмаш" | Российская Федерация 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Жатка валковая прицепная ЖВ-6 |
| Назначение | Жатка валковая прицепная ЖВ-6 предназначена для скашивания зерновых колосовых и крупяных культур с укладкой скошенной массы в валок |
| Качество работы: | Скашивание озимого ячменя | Скашивание озимой пшеницы |
| Высота среза: |  |  |
| - установочная, см | 18,0 | 18,0 |
| - средняя фактическая, см | 19,7 | 19,2 |
| - среднее квадратическое отклонение, ( см | 3,3 | 4,0 |
| - коэффициент вариации, % | 16,9 | 20,0 |
| Потери за жаткой, %, всего | 0,45 | 0,42 |
| в том числе: |  |  |
| а) свободным зерном, всего | 0,08 | 0,07 |
| из них свободным зерном под валком | 0,03 | 0,11 |
| б) зерном в срезанных колосьях | 0,34 | 0,24 |
| в) зерном в несрезанных колосьях, всего | 0 | 0 |
| из них зерном в несрезанных колосьях под валком | 0 | 0 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 4,5 | 4,4 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | На гидравлическую навеску трактора с поперечной планкой присоединяется выдвижная труба сницы жатки |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравликой трактора и вручную |
| - настройка рабочих органов | - изменение высоты среза – вручную |
|  | - подъем и опускание платформы жатки – из кабины трактора гидроцилиндрами |
|  | - изменение частоты вращения мотовила – через клиноременный вариатор вручную |
|  | - изменение высоты расположения мотовила – из кабины трактора гидроцилиндрами |
|  | - изменение выноса мотовила – вручную |
|  | - изменение угла наклона граблин мотовила – вручную |
| - время подготовки машины к работе (навески) | Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: для работы – 0,40; для транспортировки – 0,40 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 1,4 (МТЗ-80/82, ЛТЗ-80/95, ЮМЗ-6Л/6М) |
| Потребляемая мощность | 13,95 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,35 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Жатка валковая прицепная ЖВ-6 предназначена для скашивания зерновых колосовых и крупяных культур с укладкой скошенной массы в валок. Жатка состоит из платформы, прицепного устройства и гидросистемы. Привод рабочих органов жатки осуществляется от ВОМ трактора. Платформа жатки состоит из каркаса, режущего аппарата, ведущего и ведомого вальцов транспортеров. Прицепное устройство состоит из рамы, колес, сницы и механизмов привода рабочих органов жатки. Для обеспечения оптимальных режимов работы жатка имеет следующие технологические регулировки: - изменение высоты среза – вручную; - подъем и опускание платформы жатки – из кабины трактора гидроцилиндрами; - изменение частоты вращения мотовила – через клиноременный вариатор вручную; - изменение высоты расположения мотовила – из кабины трактора гидроцилиндрами; - изменение выноса мотовила – вручную; - изменения угла наклона граблин мотовила – вручную. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры: |  |
| - в рабочем положении, мм | длина – 4515 ширина – 7435 высота – 2160 |
| - в транспортном положении, мм | длина – 8100 ширина – 3200 высота – 2000 |
| Ширина захвата, м | 5,7-5,8 |
| Масса, кг | 1960 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,9-7,5 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний на скашивании озимой пшеницы и ячменя были типичными для зоны РосНИИТиМ и характеризовались 100% спелостью культуры, урожайностью 24,2-48 ц/га, влажностью зерна 9,0-12,7%, соломы 32,5-49,5%, засоренностью над высотой среза не более 9,7% и отсутствием полеглости растений. Агротехнические показатели на скашивании озимой пшеницы определялись на двух скоростях 5,99 и 7,54 км/ч, при фактической высоте среза 18,4 и 22,7 см и ширине захвата 5,66 и 5,74 м. Потери за жаткой составили 0,33 и 0,36%, что ниже нормативного значения 0,5%. Высота среза растений и параметры валка также удовлетворяют требованиям. |
| Производительность за 1 ч, га: | Уборка ячменя | Уборка пшеницы |
| - основного времени | 4,5 | 4,4 |
| - сменного времени | 3,12 | 3,08 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 1,85 | 1,5 |
| Коэффициент использования сменного времени | 0,694 | 0,699 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,9 | 7,7 |
| Безопасность движения | Конструкция жатки соответствует требованиям ГОСТ 12.2.111-85 |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 10 часов работы под нагрузкой. |
|  | Первое техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 60 часов работы под нагрузкой. |
|  | Техническое обслуживание при хранении. |
|  | Техническое обслуживание в период длительного хранения проводится через каждые 2 месяца при хранении в закрытом помещении, ежемесячно – при хранении на открытых площадках и под навесом. |
|  | Руководство по эксплуатации выполнено качественно. |
|  | Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,35. |
|  | Оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч – 0,32. |
|  | Удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч – 0,045. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| На основании результатов испытаний РосНИИТиМ делает выводы, что жатка валковая прицепная ЖВ-6 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | ФГНУ РосНИИТиМ 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Чернявский Сергей Борисович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-51-2001 (1060152) от 08 октября 2001 г. |