Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-51-02 (1020162)

Культиватор тяжелый прицепной КТП-4,3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| СКБ ЗАО "Красный Аксай" | 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 35 линия, 83 |

Описание конструкции машины

Культиватор тяжелый прицепной КТП-4,3 представляет собой прицепную машину с трехрядным расположением рабочих органов, крепящихся подвеской на раме культиватора. К заднему брусу рамы присоединяются сменные приспособления с дополнительными рабочими органами. Рабочий орган – стрельчатая лапа шириной захвата 360 мм универсального типа с углом крошения 23(. Регулируемый шарнирно-рычажный механизм с пружинами сжатия позволяет корректировать положение рабочего органа в пространстве и работать в режиме вибрации. Заглубление (выглубление) рабочих органов осуществляется с помощью регулировочного винта, установленного на раме, и упора на рычаге левого поворотного вала.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата Т-150К + КТП-4,3, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 13300 |
| ширина | 4300 |
| высота | 3195 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 12030 |
| ширина | 4300 |
| высота | По трактору Т-150К |
| Ширина захвата, м | 4,3 |
| Глубина обработки, см | 5-15 |
| Масса машины, кг: |  |
| - конструкционная | 1200 |
| - эксплуатационная | 1200 |
| Вместимость бака | Отсутствует |
| Рабочая скорость, км | 7-10 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний удовлетворяют требованиям ТУ и обусловлены благоприятными погодными условиями. На всех фонах показатели качества работы соответствовали требованиям ТУ, крошение почвы фракции до 50 мм – более 70%, подрезание растительных остатков – 100%, гребнистость 1,16-2,1 см. Культиватор тяжелый прицепной КТП-4,3 вписывается в технологию возделывания культур в зоне института |
| Производительность | Производительность за 1 ч, га: |
|  | - основного времени | – 3,83 |
|  | - технологического времени | – | 3,61 |
|  | - сменного времени | – | 2,90 |
|  | - эксплуатационного времени | – | 2,90 |
| Безопасность движения | Транспортная скорость до 15 км/ч. Культиватор КТП-4,3 соответствует требованиям ГОСТ 12.2.111-85, безопасность движения обеспечивается |
| Техническое обслуживание | При обслуживании культиватора КТП-4,3 проводится ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) трудоемкостью 0,22 чел.-ч и ТО-3 трудоемкостью 1,0 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Культиватор тяжелый прицепной КТП-4,3 соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | РосНИИТиМ, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Перов Эдуард Валерьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-51-2002 (1020162) от 22 октября 2002 года, № 07-86-2001 (1020292) от 13 ноября 2001 года |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Культиватор тяжелый прицепной КТП-4,3 |
| Назначение | Предназначен для сплошной обработки почвы путем разуплотнения верхнего слоя переуплотненных, связных почв, в том числе стерневых фонов зерновых культур, улучшения аэроводного состояния, предварительного, перед посевом, выравнивания поверхности и вычесывания подрезанных растительных остатков |
| Качество работы: |
|  | Культивация пахоты | Культивация после дискового лущения |
| Глубина обработки, см | 12 | 11 |
| Равномерность глубины обработки: |  |  |
| - средняя, см | 10,9 | 9,4 |
| - среднее квадратическое отклонение, ( см | 1,8 | 1,8 |
| - коэффициент вариации, % | 16,2 | 19,7 |
| Крошение почвы, %, размер фракции, мм: |  |  |
| менее 10 мм | 78,5 | 74,4 |
| 10-30 | 11,1 | 15,2 |
| 30-50 | 8,9 | 4,8 |
| более 50 | 1,5 | 5,6 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 |
| Содержание эрозионно опасных частиц, %, менее 1 мм | 11,5 | 15,4 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 1,62 | 2,3 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 3,83 | 3,59 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Культиватор присоединяется посредством сницы к БСУ трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Регулировка шарнирно-рычажного механизма с пружинами сжатия на подвеске рабочего органа по горизонту, глубина обработки – регулировочный винт на раме культиватора |
| - время подготовки машины к работе | Трудоемкость составления агрегата – 0,16 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы класса 3: Т-150, Т-150К, ДТ-75, ВТ-100, ЛТЗ-155 класса 5: К-701 + СПН-2 |
| Потребляемая мощность | 72,0 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,22 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |