Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

Кубанский научно-исследовательский институт

по испытанию тракторов и сельскохозяйственных машин

# П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 07- 65 - 00 (4010572)

Агрегат комбинированный для основной безотвальной 
и поверхностной обработки почвы КАО-2М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Южный ремонтный завод" | 357800, г. Георгиевск Ставропольского края ул. Воровского, 13 |

Новокубанск

2000

Результаты испытаний (краткие)

Агрегат комбинированный для основной безотвальной

и поверхностной обработки почвы КАО-2М

| Назначение: | Комбинированный навесной агрегат КАО-2М предназначен для безотвальной и поверхностной обработки почвы на глубину до 30 см с сохранением стерни и прикатыванием. Может работать на почвах различного механического состава при влажности в верхнем горизонте до 30%, твердости почвы до 4МПа и удельном сопротивлении до 9 Н/см2. Высота стерни не должна превышать 25 см. |
| --- | --- |

| Качество работы: |  |
| --- | --- |
| Равномерность глубины обработки: |  |
| - средняя глубина, см | - 19,6 – 22,8 |
| - среднее квадратическое отклонение, ( см | - 1,9 – 3,6 |
| Крошение почвы, %, |  |
| менее 10 мм | - 70,4 – 93,7 |
| 10 – 50 мм | - 6,0 – 16,1 |
| свыше 50 мм | - 0 – 13,5 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц, размером до 1 мм, % в слое до 5 см |  |
| до прохода | - 15,2 – 15,4 |
| после прохода | - 8,5 – 11,4 |
| Производительность за 1 час (га) |  |
| - основного времени | - 1,27 – 1,80 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | - машина навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | - с помощью силового гидроцилиндра механизма навески трактора |
| - настройка рабочих органов | - регулировка глубины обра- ботки винтовым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | - 0,08 |
| Агрегатирование | - тракторы кл. 3 (Т-150К, Т-150) |
| Потребляемая мощность, кВт | - 57,5 – 85,0 |
| Трудоемкость ежемесячного ТО, чел./ч | - 0,18 |
| Эксплуатационная надежность | - хорошая |
| Удобство управления | - удобно |
| Безопасность выполнения работы | - обеспечена |

### Описание конструкции машины

Комбинированный агрегат для основной безотвальной и поверхностной обработки почвы КАО-2М состоит из рамы сварной конструкции, включающей в себя три балки – основную, поперечную и продольную, полуавтоматического навесного устройства (БСУ), катка с устройством для крепления его к раме. К основной балке приварены угольники для установки четырех двухъярусных рыхлителей, опорного колеса с винтовым механизмом, регулировки глубины обработки.

Двухъярусный рыхлитель состоит из стойки, изготовленной из листовой стали толщиной 25 мм, плоскорежущей лапы, рыхлителя с долотом и ножом и вертикального ножа.

Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры: |  |
| машины |  |
| длина | - 4110 |
| ширина | - 1980 |
| высота | - 1590 |
| агрегата с трактором Т-150К |  |
| в рабочем положении |  |
| длина | - 9900 |
| ширина | - 3050 |
| высота | - по трактору |
| в транспортном положении |  |
| длина | - 9800 |
| ширина | - 2950 |
| высота | - по трактору |
| Ширина захвата, м |  |
| конструктивная | - 1,48 |
| рабочая | - 1,48 – 1,60 |
| Глубина обработки, см | - 19,6 – 30 |
| Масса, кг | - 1020 |
| Рабочая скорость, км/ч | - 7,2 – 11,2 |

Результаты испытаний

| Качество работы | Агрегат комбинированный КАО-2М. Качественные показатели, полученные при испытаниях, соответствуют ТУ и агротехническим требованиям |
| --- | --- |
| Агрегатирование | Агрегат КАО-2М навешивается на тракторы (Т-150К; Т-150) с помощью полуавтоматического навесного устройства (БСУ) |
| Производительность | Агрегат испытывался на двух фонах, при этом получены следующие показатели производительности за 1 час, га: |
| основного времени | сменного времени | удельный расхода топлива, кг/га | рабочая скорость, км/ч |
| 1,27 | 0,97 | 15,08 | 8,1 |
| 1,80 | 1,32 | 14,52 | 11,2 |
| Безопасность движения | Безопасность движения агрегата КАО-2М обеспечена, при транспортной скорости до 15 км/ч, дорожный просвет – 300 мм |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,18 чел.-ч, в руководстве по эксплуатации достаточно изложен объем ЕТО. |

Заключение по результатам испытаний

Испытателями установлено, что комбинированный агрегат для безотвальной и поверхностной обработки почвы КАО-2М соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегатируется с тракторами Т-150К, Т-150 обеспечивает надежное выполнение технологического процесса, с показателями качества работы и эксплуатационно-технологическими, соответствующими требованиями ТУ и НД. Использование агрегата обеспечивает экономию затрат труда – 86,9 чел.-ч и дает годовой экономический эффект, равный 33987, 5 руб.

| Испытания проведены: | КубНИИТиМ, г. Новокубанск, ул. Кутузова, 5 |
| --- | --- |
| Испытания провел: | Марченко О.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-65-00 (4010572) от 07 декабря 2000 г. № 07-54-99 (4010272) |