Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кубанский научно-исследовательский институт 
по испытанию тракторов 
и сельскохозяйственных машин

Протокол испытаний

№ 07-86-00 (1020242)

Борона дисковая тяжелая БД-6,6 
с рабочими органами повышенного ресурса

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "ВИСХОМ" РТП "Петровское" | г. Светлоград Ставропольского края |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Борона дисковая тяжелая БД-6,6 |
| Назначение | Борона дисковая БД-6,6 с рабочими органами повышенного ресурса предназначена для разделки глыб после вспашки, поверхностной обработки уплотненных почв, уничтожения сорняков и измельчения растительных и пожнивных остатков в почвозащитных, минимальных, энергосберегающих технологиях |
| Качество работы : |
| Равномерность глубины обработки: - средняя глубина, см - среднеквадратическое отклонение, ( см | 6-12 за один проход 1,9-2,2 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |
| менее 10 | 26,6-72,7 |
| 10-25 | 7,8-9,1 |
| 25-50 | 3,4-78 |
| свыше 50 | 57,8-14,8 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 2,8-3,8 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 63-83 |
| Производительность за час (га): |
| - основного времени |
| на дисковом лущении стерни: |
| пшеницы | 6,3 |
| гороха | 6,26 |
| подсолнечника | 7,15 |
| кукурузы | 7,8 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | изменение угла атаки батарей дисков |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,06 |
| Агрегатирование | тракторы кл. 5 (К-700А, К-701) |
| Потребляемая мощность | 104,0-196,4 |
| Трудоемкость ежемесячного ТО | 0,22 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Борона дисковая БД-6,6 представляет собой прицепное орудие рамной конструкции, состоящее из опорно-транспортных колес с механизмом подката, восьми дисковых батарей, подвешенных к раме, гидропроводов и 3-х гидроцилиндров. Рабочие органы – сферические вырезные диски с наплавленным по контуру заточки слоем "сормайта", обеспечивающим большую износостойкость рабочих кромок. |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата (БД-6,6 с трактором Т-150К), мм |
| - в рабочем положении |
| длина | 11300 |
| ширина | 6800 |
| высота | по трактору |
| - в транспортном положении |
| длина | 11300 |
| ширина | 3550 |
| высота | 3600 |
| Ширина захвата, м конструкционная | 6,7 |
| Глубина (обработки и т.д.) | 6-12 за один проход |
| Масса, кг | 5950 |
| Вместимость бака (емкости, ящика) | - |
| Рабочая скорость, км/ч | 10-12 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Борона дисковая БД-6,6 на шести фонах, при угле атаки 15(, качественные показатели на всех видах работы соответствуют агротехническим требованиям |
| Производительность |
|  | основного времени | сменного времени | удельный расхода топлива, кг/га | рабочая скорость, км/ч |
| Горох 2 след | 6,26 | 4,92 | 6,24 | 9,9 |
| Подсолнечник | 7,15 | 5,56 | 4,5 | 11,1 |
| Подсолнечник 2 след | 6,15 | 5,15 | 5,12 | 10,2 |
| Кукуруза | 6,99 | 5,50 | 4,52 | 10,9 |
| Кукуруза 2 след | 7,80 | 6,09 | 4,63 | 12,1 |
| Кукуруза 3 след | 7,46 | 5,90 | 4,76 | 11,6 |

| Безопасность движения | Безопасность движения бороны БД-6,6 по дорогам обеспечена, транспортная скорость 20 км/ч |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного технического обслуживания составляет 0,22 чел./ч, объема информации в руководстве по эксплуатации достаточно для его проведения |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Борона дисковая БД-6,6 с рабочими органами повышенного ресурса удовлетворительно агрегатируется с трактором К-701, обеспечивая высокое качество выполнения технологического процесса и основные эксплуатационные показатели в соответствии с требованиями ТУ. Эксплуатационная надежность бороны высокая, ее применение в сельскохозяйственном производстве обеспечивает экономический эффект. |
| Испытания проведены: | КубНИИТиМ г. Новокубанск ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Масловский В.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-86-00 (1020242) от 20 декабря 2000 года |