Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-91-02 (1020182)

Агрегат  комбинированный влагосберегающий АКВ-4

с приспособлениями

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Красный Аксай" | 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 35 линия, 83 |

Описание конструкции машины

Агрегат АКВ-4 комбинированный влагосберегающий представляет собой прицепное орудие рамной конструкции с трехрядным расположением основных рабочих органов – плоскорежущих стрельчатых лап захватом 410 мм, установленных на упругих подвесках. Стойки рабочих органов закреплены в кронштейнах шарнирно и при наезде на препятствие отклоняются назад и вверх, преодолевая усилие двух пружин, которые крепятся к стойке посредством специальной скобы. Усилие пружин регулируется затяжкой гаек в зависимости от плотности почвы. Кроме основных рабочих органов, агрегат АКВ-4 имеет сменные приспособления, применение которых определяется в зависимости от предшествующей обработки и конечной цели обработки: режущее приспособление, приспособление для навески зубовых борон типа БЗСС-1,0 и БЗТС-1,0, прикатывающее приспособление и дисковое приспособление.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 6650 |
| ширина | 4300 |
| высота | 1200 |
| - в транспортном положении с трактором Т-150К |  |
| длина | 12610 |
| ширина | 4300 |
| высота | По высоте трактора |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,2 |
| Глубина обработки, см | 8,5-16 |
| Масса машины, кг: |  |
| - основной машины без приспособлений | 1475 |
| - приспособление режущее | 784 |
| - приспособление дисковое | 406 |
| - приспособление прикатывающее | 688 |
| - приспособление для навески зубовых борон | 122 |
| Рабочая скорость, км | 7,2-88 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний по влажности и твердости почвы были типичными для зоны. На всех фонах показатели качества работы соответствовали требованиям ТУ, крошение почвы, фракции до 30 мм, составило 61,0-86,0%, подрезание сорной растительности 100%. Агрегат АКВ-4 найдет широкое применение на обработке зяби, предпосевной обработке, а также на обработке стерневых фонов. |
| Производительность | Производительность за 1 ч, га: |
|  | - основного времени | – 3,7 |
|  | - технологического времени | – | 3,53 |
|  | - сменного времени | – | 2,80 |
|  | - эксплуатационного времени | – | 2,76 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | – | 6,4 |
|  | Рабочая скорость движения, км/ч – 8,8 |
|  | Выработка за нормативную смену, га/ч – 19,6 |
| Безопасность движения | Транспортная скорость до 15 км/ч. Габаритные размеры агрегата АКВ-4 соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.111-85 и на безопасность движения влияния не оказывают |
| Техническое обслуживание | При обслуживании комбинированного агрегата АКВ-4 проводится ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) трудоемкостью 0,3 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Агрегат комбинированный влагосберегающий АКВ-4 с приспособлениями удовлетворительно агрегатируется с трактором Т-150К и посредством сцепки СПН-2 с трактором К-701, обеспечивая при этом производительность и показатели качества выполнения технологического процесса, соответствующие агротехническим требованиям и ТУ. Агрегат АКВ-4 найдет широкое применение в зоне РосНИИТиМ на обработке зяби, предпосевной обработке, а также на обработке стерневых фонов. |
| Испытания проведены: | РосНИИТиМ, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Белименко Людмила Ивановна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-91-2002 (1020182) от 11 декабря 2002 года |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Агрегат комбинированный влагосберегающий АКВ-4 с приспособлениями |
| Назначение | Предназначен для сплошной обработки почвы по влагосберегающей технологии |
| Качество работы: |
| Крошение почвы, %, фракция до 30 мм | 61-86 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 1,7-3,0 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 3,7 |
| Условия эксплуатации: |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | С помощью винтового механизма осуществляется регулировка глубины обработки |
| - время подготовки машины к работе | 0,08 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы класса 3 |
| Потребляемая мощность | 75-103 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,3 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |