МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Российский  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПО ИСПЫТАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ Технологий  и МАШИН

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 07-98-2001 (1020382)

Борона дисковая тяжелая модернизированная БДТМ-3Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Апшеронский завод Лессельмаш" | Российская Федерация 352650, г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Королева, 122 |
| Результаты испытаний (краткие) |
| Борона дисковая тяжелая модернизированная прицепная БДТМ-3Б |
| Назначение | Предназначена для предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, борона осуществляет измельчение и заделку растительных остатков предшествующей культуры и сорной растительности |
| Качество работы: |
| Равномерность глубины обработки: |  |  |  |  |
| - средняя глубина, см | 7,2 | 7,5 | 8,2 | 8,6 |
| - среднеквадратическое отклонение, ( см | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,4 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |  |  |  |
| менее 10 | 30 | 65,5 | 78,9 | 62,2 |
| 10-30 | 14,9 | 8,3 | 9,9 | 15,8 |
| 30-50 | 14,4 | 8,3 | 4,2 | 12,6 |
| более 50 | 40,7 | 17,9 | 7,0 | 9,4 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 3,1 | 3,4 | 2,0 | 1,8 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 37,2 | 31,6 | 34,2 | 65,9 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 3,49 | 2,69 | 3,88 | 2,9 |
| Условия эксплуатации: |
| - присоединение с трактором (способ агрегатирования) | Прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Удобно, быстро, установка угла атаки, на каждом ряду установлен винтовой механизм |
| - время подготовки машины к работе (прицепки) | Время агрегатирования 0,12 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тракторы Т-150, Т-150К, Т-151К (ХТЗ-172) |
| Потребляемая мощность, кВт | Машиной - 37,14-82,61 Агрегатом - 48,25-121,25 |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,18 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции |
| --- |
| Борона БДТМ-3Б является прицепной машиной с четырехследным расположением дисковых рабочих органов. Особенностью бороны является то, что каждый рабочий орган – сферический диск закреплен на индивидуальной оси, которая вращается на двух конических подшипниках, установленных в корпусе подшипников, закрепленном на стойке; применение группового винтового регулировочного механизма, который плавно регулирует угол атаки каждого ряда дисков. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 4760 |
| ширина | 4370 |
| высота | 1450 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 4760 |
| ширина | 4370 |
| высота | 1760 |
| Ширина захвата, м | 3,18 |
| Угол атаки, град. | 0-25 |
| Масса, кг | 2700 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-12,9 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Проведены на двух фонах – стерне пшеницы и подсолнечника в условиях пониженной влажности и повышенной твердости почвы в слое 0-15 см: 9,8-19,2% и 0,6-3,2 МПа; 16,9-15,3% и 1,55-3,84 МПа; в этих условиях показатели крошения почвы 60-98,9%, по АТТ – 75%; подрезание растительных остатков – 100%, гребнистость поверхности поля 1,8-3,4 см, по АТТ – до 5 см; заделка пожнивных остатков 37,2-66,7%, по АТТ – не менее 50%; измельчение пожнивных остатков 24,7-79%. Борона БДТМ-3Б может подготовить поле к посеву за 2-3 прохода с показателями качества, соответствующими ТУ и АТТ. Серийные дисковые бороны БДТ-7, БДТ-3 обеспечивают подготовку почвы после уборки крупностебельных культур к посеву зерновых культур только за 4-5 проходов. Борона БДТМ-3Б вписывается в технологию возделывания озимых зерновых культур. |
| Производительность | На стерне озимой пшеницы |
|  | Производительность за 1 ч, га: |
|  | - основного времени | - 3,49 |
|  | - сменного времени | - 2,67 |
|  | - эксплуатационного времени | - 2,61 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | - 4,66 |
|  | Рабочая скорость, км/ч | - 12,4 |
|  | Выработка за нормативную смену, га | - 18,9 |
|  | На стерне подсолнечника в 3 следа |
|  | Производительность за 1 ч, га: |
|  | - основного времени | 2,69 | 3,88 | 2,9 |
|  | - сменного времени | 2,02 | 2,89 | 2,22 |
|  | - эксплуатационного времени | 1,97 | 2,83 | 2,17 |
|  | Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 5,7 | 6,15 | 7,81 |
|  | Рабочая скорость, км/ч | 9,2 | 12,9 | 9,6 |
|  | Выработка за нормативную смену, га | 14,1 | 20,25 | 15,54 |
| Безопасность движения | Установлены катафоты, ширина машины – 4,37 м, транспортная скорость - до 20 км/ч |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное и сезонное ТО, трудоемкость выполнения ежесменного ТО – 0,18 чел.-ч, изложено в руководстве в достаточном объеме |
| Заключение по результатам испытаний |
| Борона дисковая тяжелая модернизированная прицепная БДТМ-3Б агрегатируется с колесными и гусеничными тракторами Т-150, Т-150К, Т-151К, удовлетворительно выполняет технологический процесс и обеспечивает соответствие агротехнических и эксплуатационно-технологических показателей требованиям ТУ. По безопасности конструкции соответствует ГОСТ 12.2.111-85. Борона дисковая БДТМ-3Б соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | ФГНУ РосНИИТиМ 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| Испытания провел: | Марченко Олег Владимирович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 07-98-2001 (1020382) от 25 ноября 2001 г. |